РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05

Руководство с инструкциями по эксплуатации и  техническому обслуживанию на

# НОЖНИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК

модели

# STRATOS SRM

# Серийный номер

# Год выпуска

1-е издание – 19.07.2006

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

# Пересмотр 3 …………………… 01.09.2008

# СОДЕРЖАНИЕ

Упаковка, транспортировка и хранение ………………………………  Стр.   3

Введение ………………………………………………………………...  Стр.   4

Глава 1   Описание подъёмника ……………………………………….  Стр.   6

Глава 2   Технические характеристики ………………………………..  Стр.   7

Глава 3   Обеспечение безопасности …………………………………..  Стр.   9

Глава 4   Установка ……………………………………………………..  Стр. 12

Глава 5   Принципы работы и эксплуатации ………………………….  Стр. 25

Глава 6   Техническое обслуживание ………………………………….  Стр. 27

Глава 7   Поиск неисправностей ……………………………………….  Стр. 28

Приложение А  Специальные замечания ……………………………...  Стр. 30

Приложение В  Запасные части ………………………………………..  Стр. 31

# УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВСЕ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ, ПОДЪЁМУ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, ТРАНСПОР-ТИРОВКЕ И РАСПАКОВКЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕРСОНАЛОМ СО ЗНАНИЯМИ ПОДЪЁМНИКА И СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.

# УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

# УПАКОВКА (Фиг. 1)

# Фиг. 1

Стандартные версии подъёмника отправляются предварительно собранными и со следующими составляющими:

( 	2 основания с платформами (РТ1-РТ2), установленные одно на другое.

(	1 картонная коробка со стойкой управления.

(	1 картонная коробка с соединительными деталями электрооборудования и гидравлики, резиновыми подушками и ограждениями шлангов.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

# ТРАНСПОРТИРОВКА (Фиг. 2)

# Фиг. 2

Подъёмник в упакованном состоянии можно поднимать или перемещать с помощью автопогрузчиков, кранов или мостовых кранов.

В случае подъёма с помощью строп, второй рабочий должен всегда внимательно следить за грузом для того, чтобы предотвращать его опасное раскачивание.

После прибытия товара, проверьте его на возможные повреждения от транспортировки. Также проверьте, чтобы все позиции, перечисленные в отгрузочной спецификации, имелись в наличии. В случае отсутствия некоторых деталей, наличия возможных дефектов или повреждений от транспортировки, необходимо немедленно известить об этом ответственное лицо или перевозчика.

Кроме того, во время операций погрузки и разгрузки, товар необходимо перемещать, как это показано на иллюстрации.

# ВВЕДЕНИЕ

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Данное руководство было подготовлено для персонала сервисных станций, знакомого с эксплуатацией подъёмников (операторов) и технических специалистов, ответственных за их периодическое техническое обслуживание (слесарей по техническому обслуживанию); прочтите это руководство, прежде чем производить какие-либо операции с подъёмником и/или с упаковкой. Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся:

(  БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА,  операторов и  рабочих по техническому обслуживанию;

(      БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЁМНИКА;

(      БЕЗОПАСНОСТИ ПОДНЯТЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

# ХРАНЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Данное руководство является неотъемлемой частью подъёмника, и оно должно всегда находиться при нём, даже если подъёмник продан.

Руководство должно храниться вблизи от подъёмника в легко доступном месте.

Оператор и персонал, проводящий техническое обслуживание, должны иметь возможность легко находить данное руководство и получать из него консультации быстро и в любое время.

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ И НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕЧИТАТЬ ГЛАВУ 3, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Подъёмник был разработан и изготовлен в соответствии со следующими:

# ЗАКОНАМИ

# Директивами Европейского Союза: 98/37/СЕ – 2004/108/СЕ – 2006/95/СЕ

# ТЕХНИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ

# Европейскими стандартами: EN 1493 / EN 292-1 / EN 292-2

# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

# UNI EN 60204, CEI 64/8

Подъём, транспортировка, распаковка, сборка, установка, запуск в работу, начальная регулировка и испытания, ВНЕОЧЕРЕДНОЕ техническое обслуживание, ремонт, переборка, перемещение и разборка подъёмника должны производиться квалифицированным персоналом от ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ДИЛЕРА или уполномоченного производителем СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА (связывайтесь с вашим уполномоченным дилером, указанным на обложке данного руководства).

Производитель не несёт никакой ответственности за получение травм персоналом или повреждение автомобилей или имущества, если любая из указанных выше операций выполнялась неуполномоченным персоналом, или если подъёмник эксплуатировался неправильно.

В данном руководстве приведены только те аспекты работы и безопасности, которые могут оказаться полезными операторам или персоналу, проводящему техническое обслуживание, для более полного понимания структуры и работы подъёмника и для его лучшей эксплуатации.

Для того чтобы понять использованную в данном руководстве терминологию, оператор должен иметь опыт работы в мастерских по сервисному, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, и он должен быть способен правильно прочесть приведённые в данном руководстве чертежи и описания и быть знакомым с основными и специальными правилами безопасности в той стране, в которой установлен подъёмник.

То же самое относится и к слесарям, производящим техническое обслуживание, которые должны также иметь специальные технические знания (по механике, по разработкам), необходимые для проведения с полной безопасностью описанных в данном руководстве операций.

Слова "оператор" и "слесарь по техническому обслуживанию", использованные в данном руководстве, означают следующее:

ОПЕРАТОР: лицо, уполномоченное работать на подъёмнике;

СЛЕСАРЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: лицо, уполномоченное производить регулярное техническое обслуживание подъёмника.

ГЛАВА 1    ОПИСАНИЕ ПОДЪЁМНИКА

Ножничный подъёмник способен поднимать легковые автомобили и фургоны любого типа, вес которых не превышает величину в 3200 кг. Высота подъёма регулируется, так что подъёмник может легко и безопасно работать, как это необходимо. Наш ножничный подъёмник может отвечать любым запросам тех, кто занимается ремонтом автомобилей, дилеров по продаже автомобильных шин, тех кто занимается ремонтом автомобильных кузовов и всех тех, кто работает в этой области.

Ножничный подъёмник зафиксирован, то есть закреплён анкерными болтами на полу, и он разработан и изготовлен для подъёма легковых автомобилей и фургонов и установки их на нужной высоте.

# СВОЙСТВА:

(	стойка управления с электро-механической ПАНЕЛЬЮ;

(	управление током низкого напряжения (24 вольта);

(	гидравлическая-объёмнометрическая синхронизация платформ без балочных связей;

(	устройство остановки опускания в случае любого препятствия;

(	двойной электрический контур с соленоидными клапанами для защиты от разрыва гидравлических шлангов;

(	устройство опускания вручную в случае неисправности электропитания;

(	акустический предупредительный сигнал и двойное управление на последнем этапе опускания платформ;

(	предохранительный клапан от повышения давления;

(	клапан управления скоростью опускания.

Наш автомобильный подъёмник оборудован следующим:

- ОСНОВАНИЕ (неподвижная конструкция);

- РЫЧАГИ, ПЛАТФОРМЫ (подъёмная и подвижная конструкция);

- СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ.

# НЕПОДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СБОРЕ:

Состоит из основания автомобильного подъёмника, которое изготовлено из профилированного стального листа с отверстиями для его закрепления.

# ПОДЪЁМНАЯ И ПОДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СБОРЕ:

Состоит из рычагов, изготовленных из плоского формованного чугуна.

Опорная платформа из гнутого стального листа, соединённого с рычагами при помощи стальных стержней в неподвижных точках крепления и направляющих башмаков в подвижных точках.

Вся система подъёмных рычагов оборудована самосмазывающимися втулками, не требующими технического обслуживания.

# СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

Представляет собой металлический кожух, в нижней части которого расположен бак для масла и узел насоса с мотором, а в верхней части – все органы управления.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Ножничный подъёмник разработан и изготовлен для подъёма автомобилей и удерживания их в поднятом положении в закрытом помещении мастерской.

Никакое другое использование подъёмника не разрешено. В частности он не приспособлен для: мойки автомобилей, подъёма людей, создания подмостков.

# Фиг. 3

ГЛАВА 2    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Метод работы ………………………………………… электро-гидравлический

# Грузоподъёмность …………………………………… 3200 кг

Время подъёма ……………………………………….. 45 сек.

Время опускания …………………………………….. 45 сек.

# Уровень шума ………………………………………... < 74 децибел

Вес ……………………………………………………. 700 кг приблизительно

Диапазон рабочих температур ……………………… -10 (С / +50 (С

# Требования к установке: в закрытом помещении.

# МОТОР

# Тип ……………………………………………………. G 80

# Мощность …………………………………………….. 2,2 кВт

Напряжение электропитания ……………………….. 230-400 вольт, 3 фазы, (5%

# Частота ……………………………………………….. 50 герц

Количество полюсов ……………………………….... 2

Скорость вращения ………………………………….. 2800 об./мин.

# Конструкция исполнения ……………………………. В14

Класс изоляции ………………………………………. F

# Потребление ………………………………………….. 230 вольт: 14,4 А

400 вольт: 7,5 А

Работа ……………………………………………….... S3 12 мин.

# Степень защиты ……………………………………… IP54

По вопросу подсоединения мотора см. прилагаемую схему электрооборудования.

Проверьте мотор на правильность направления вращения (Фиг. 17).

(В случае неправильного направления вращения мотора, поменяйте местами фазы линии электропитания).

# УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ

# Тип ……………………………………………………. шестерёнчатый насос

Рабочий объём ……………………………………….. 2,6 см3/об.

# Предохранительный клапан ………………………… 220 бар

Пиковое давление …………………………………… 270 бар

# МАСЛО

В баке для масла находится минеральное масло для гидравлики в соответствии с ISO/DIN 6743/4 с уровнем загрязнений, который не превышает класс 18/15 по ISO 4406, такое как IP HYDRО OIL 32; SHELL TELLUS OIL T 37 или  эквивалентные масла.

# Фиг. 4

ГЛАВА 3    ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (Фиг. 5)

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Внимательно и полностью прочтите эту главу, так как в ней содержится важная информация по обеспечению безопасности операторов или других лиц в случае неправильной эксплуатации подъёмника.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ ПЕРСОНАЛОМ ИЛИ ТАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДЪЁМНИКА И ПОДНИМАЕМОГО АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.

1 – Во время операций подъёма или опускания автомобильный подъёмник должен управляться только с  места расположения оператора, как это показано на иллюстрации.

# Фиг. 5

2 – Остановка в зоне опасности или прохождение через неё людей, когда подъёмник работает или уже поднят, строго запрещены. Оставаться под подъёмником разрешено только рабочему персоналу.

3 – Перед подъёмом или опусканием подъёмника оператор должен убедиться в том, что в зоне опасности никто не находится.

4 – Никогда не пользуйтесь подъёмником без защитных устройств или когда эти устройства отключены.

5 – При подъёме автомобиля всегда используйте резиновые подушки, устанавливаемые в местах опоры автомобиля, указанных авто-производителем.

6 – Для предотвращения падения автомобиля обеспечивайте его правильное расположение на подъёмнике.

7 – Садиться в автомобиль и/или запускать его двигатель во время подъёма строго запрещено.

8 – Никогда не оставляйте предметы и/или помехи под автомобилем во время фазы его опускания.

9 – Содержите зону под подъёмником и около него в чистоте и удаляйте возможные пятна масла во избежание риска поскользнуться.

10 – Никогда не пользуйтесь струями воды, пара, краски, растворителя в зоне автомобильного подъёмника и особенно рядом со стойкой управления.

11 – Правильное освещение является исключительно важным. Обеспечьте, чтобы все зоны автомобильного подъёмника были хорошо и равномерно освещены в соответствии с законодательством той страны, в которой установлен подъёмник.

12 – Забираться на платформы во время подъёма автомобиля или когда автомобиль поднят, строго запрещено.

13 – Любое другое использование подъёмника, чем то, которое здесь указано, может привести к серьёзным травмам оператора и также находящихся поблизости лиц.

14 – Вмешательство в устройства обеспечения безопасности строго запрещено.

15 – Превышение максимальной грузоподъёмности в 3200 кг абсолютно запрещено.

Не вмешивайтесь в настройку предохранительного клапана от повышения давления.

УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Фиг. 6)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОПУСКАНИЯ

Останавливает движение опускания в случае, если под платформой оставлено препятствие.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ 45 СМ ОТ ПОЛА

Эта система представляет собой устройство, состоящее из двух микро-выключателей, которые останавливают движение опускания подъёмника на высоте 45 см от пола, заставляя этим оператора разрешать дальнейшее опускание до пола с помощью нажатия соответствующей кнопки, и избегать таким образом сдавливания ступней ног.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Это устройство, которое предупреждает о том, что подъёмник завершает последний этап опускания и в связи с этим может представлять опасность для людей и предметов.

УПРАВЛЕНИЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ СМЕРТИ ОПЕРАТОРА

Данный автомобильный подъёмник оборудован системой управления "с защитой от смерти оператора". Операции опускания и подъёма могут быть мгновенно прекращены при отпускании кнопки управления.

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Это нормально закрытые соленоидные клапаны обеспечения безопасности.

Они позволяют разделить систему гидравлики на два автономные контура, достаточные для опоры груза.

Они расположены внутри стойки управления (Фиг. 7).

Фиг. 6

Фиг. 7

ГЛАВА 4    УСТАНОВКА

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРЕШЕНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ, КОТОРЫЙ УПОЛНОМОЧЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

ЧЁТКО ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРИВЕДЁННЫЕ НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДЪЁМНИКА ИЛИ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ ПЕРСОНАЛОМ. ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ НЕ БЫЛО ЛЮДЕЙ.

Устанавливать автомобильный подъёмник разрешено только опытным техническим специалистам, назначенным производителем подъёмника или его уполномоченными дилерами. Если данное требование не будет выполняться, то это может привести к получению серьёзных травм людьми или к серьёзному повреждению оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ (Фиг. 8).

Автомобильный подъёмник должен устанавливаться в соответствии с указанными расстояниями от стен, колонн и другого оборудования и пр. Должно быть обеспечено минимальное расстояние от стен не менее 1000 мм, принимая во внимание необходимое пространство для обеспечения лёгкости проведения работ. Кроме этого, должно быть также обеспечено пространство для зоны управления и для возможного выезда автомобиля в случае аварийной ситуации. В помещении должна быть заранее обеспечена для автомобильного подъёмника подача электропитания и сжатого воздуха. Высота помещения должна быть не менее 5000 мм. Автомобильный подъёмник может быть размещён на любом полу, если он точно выверен по горизонтали и имеет достаточную прочность (минимально 250 кг/см2).

Силовой агрегат  может быть расположен как на правой стороне, так и на левой стороне автомобильного подъёмника (см. схему гидравлики Фиг. 15-26).

Фиг. 8

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПОДЪЁМНИКА В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

1 – Размещение платформ.

2 – Подсоединения гидравлики и электрооборудования.

3 – Заполнение контура гидравлики.

4 – Выравнивание платформ.

5 – Крепление платформ.

6 – Окончательная проверка:

- 	работы рамп для заезда

- 	выравнивания платформ

- 	микро-выключателя в верхнем положении (подъёмник должен остановиться до фазы обратного потока масла)

-	микро-выключателя от опрокидывания (помещение препятствия под платформу должно останавливать подъёмник) и микро-выключателя защиты ступней ног (подъёмник останавливается во время опускания на высоте 45 см от уровня пола)

-	микро-выключателя отключающего кнопку опускания (этот микро-выключатель отключается во время опускания на высоте 50 см над уровнем пола).

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Прежде чем производить установку автомобильного подъёмника, распакуйте его и проверьте на возможные повреждения.

Перемещайте подъёмник к месту его установки с помощью соответствующих грузоподъёмных средств.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРЕШЕНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Произведите соединения электрооборудования и органов управления, как это показано на Фиг. 9.

(	Откройте переднюю крышку стойки управления.

(	Винты крепления крышки находятся внутри силового агрегата.

(	С помощью соответствующей коробки с клеммами, подсоедините электропитание к общему кабелю включателей. Обеспечьте, чтобы кабель проходил через соответствующее пространство, расположенное позади коробки управления.

(	Подсоедините провода подъёмника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель электрооборудования настроена производителем на работу от сети трёхфазного тока с напряжением 400 вольт; в связи с этим, если вы желаете, чтобы подъёмник работал от сети трёхфазного тока с напряжением 230 вольт, то измените соединения на трансформаторе и моторе (см. панели с клеммами трансформатора и мотора, Фиг. 10).

Фиг. 9

МОТОР

ТРАНСФОРМАТОР

Фиг. 10

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ТРЁХФАЗНЫМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

Пересмотр 3   01.09.2008

Фиг. 11

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| Обозн. | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
| PSP | B3064 | Кнопка удаления воздуха из системы гидравлики |
| PS | B3064 | Кнопка подъёма |
| PD | B3064 | Кнопка опускания |
| PA | B3066 | Кнопка опускания на отрезке обеспечения безопасности |
| SIR | B3088 | Звуковой предупреждающий сигнал |
| EV1 | B4587 | Соленоидный клапан опускания |
| EV1/EV2 | B4586 | Двойной герметичный соленоидный клапан контуров платформ РТ1-РТ2 |
| CM | B3118 | Контактор мотора |
| M1-M2 | B4461 | Микро-выключатель от опрокидывания Микро-выключатель от сдавливания ступней ног |
| M3 | B4480 | Концевой микро-выключатель высоты подъёма |
| M4 | B4461 | Микро-выключатель, отключающий кнопку опускания |
| ST | B3098 | Температурный датчик основного мотора |
| IG1 | B3035 | Главный включатель сети с ключом |
| F1 | B3050 | Линейные предохранители |
| F2 | B3051 | Сетевой предохранитель трансформатора |
| F3 | B3052 | Предохранитель вторичной обмотки трансформатора |
| T1 | B6595 | Трансформатор |
| L1 | - | Индикаторная лампочка |

СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ К ПЛАТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ПРОВОДОВ

| ARANCIONE | ОРАНЖЕВЫЙ |
| --- | --- |
| MARRONE | КОРИЧНЕВЫЙ |
| NERO | ЧЁРНЫЙ |
| BLU | СИНИЙ |
| GRIGIO | СЕРЫЙ |
| BIANCO | БЕЛЫЙ |
| VIOLA | ФИОЛЕТОВЫЙ |
| ROSSO | КРАСНЫЙ |

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ

| 1 | Микро-выключатель предотвращения опрокидывания |
| --- | --- |
| 2 | Устройство обеспечения безопасности при опускании |
| 3 | Концевой микро-выключатель подъёма |
| 4 | Микро-выключатель, отключающий кнопку опускания |

Пересмотр 1   10.10.2006

Фиг. 12

СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ К ПЛАТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1/2 - Микро-выключатель предотвращения опрокидывания и микро-выключатель защиты от сдавливания ступней ног.

3 - Концевой микро-выключатель подъёма.

4 - Микро-выключатель, отключающий кнопку опускания.

ПРИМЕЧАНИЯ: ПРОИЗВОДИТЕ СОЕДИНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ПОДСОЕДИНЯЙТЕ ВСЕ ПРОВОДА, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ОСНОВАНИЯ ПОДЪЁМНИКА, К ПЛАТЕ С КЛЕММАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

СХЕМА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ

Фиг. 13

| 1 | Поршень Р1-РТ1 |
| --- | --- |
| 2 | Поршень Р2-РТ1 |
| 3 | Поршень Р1-РТ2 |
| 4 | Поршень Р2-РТ2 |
| 5 | Соленоидный клапан опускания |
| 6 | Клапан управления опусканием |
| 7 | Клапан полного усилия |
| 8 | Насос |
| 9 | Мотор |
| 10 | Соленоидный клапан |
| 11 | Фильтр заборного устройства |
| 12 | Масло для гидравлики |
| 13 | Запорный клапан |

ПРАВЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ ГИДРАВЛИКИ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

16/04/07-R1

Фиг. 14

|  |  | ПРАВЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ |
| --- | --- | --- |
| А | В4540 | Подача Р1 РТ1-РТ2 |
| С | В4662 | Соединение Р2 РТ1 – Р1 РТ2 |
| D | В4663 | Соединение Р2 РТ2 – Р1 РТ1 |

ЛЕВЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ ГИДРАВЛИКИ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

16/04/07-R1

Фиг. 15

|  |  | ЛЕВЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ |
| --- | --- | --- |
| А | В4540 | Подача Р1 РТ1-РТ2 |
| С | В4662 | Соединение Р2 РТ1 – Р1 РТ2 |
| D | В4663 | Соединение Р2 РТ2 – Р1 РТ1 |

СОЕДИНЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ

|  | ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!: |
| --- | --- |

Пожалуйста, не затягивайте соединительные устройства слишком сильно для того, чтобы избежать повреждения их конических сёдел.

Автомобильный подъёмник может работать по приведённой ниже процедуре:

Подсоедините два шланга масла для гидравлики, предварительно подсоединённых к соединительным устройствам "А" и свёрнутых внутри стойки управления (Фиг. 16) в соответствии со схемой системы гидравлики (Фиг. 14-15).

Фиг. 16

ЗАПОЛНЕНИЕ КОНТУРА ГИДРАВЛИКИ

1) Снимите крышку заливной горловины бака для масла и с помощью воронки  залейте приблизительно 6 литров масла для гидравлики "ESSO NUTO H 32" или эквивалентного масла.

2) Переместите переключатель "2" в положение "1", Фиг. 20. Обеспечьте, чтобы мотор вращался в правильном направлении, проверкой уровня масла в баке (Фиг. 17). (Если направление вращения неправильное, то поменяйте местами две фазы  на линии подачи электропитания).

Фиг. 17

3) Нажимайте кнопку подъёма (1) (Фиг. 20) до тех пор, пока платформы не достигнут высоты приблизительно 1400 мм.

4) Соедините шланги "С – D" в соответствии со схемой на Фиг. 14-15.

5) Долейте в бак 6 литров масла для гидравлики.

6) Нажимайте кнопку подъёма (1) и кнопку отключения концевого выключателя подъёма (4) (Фиг. 20) в течение приблизительно 60 секунд, чтобы платформы достигли максимальной высоты, нагружая этим цилиндры и удаляя воздух из контура гидравлики.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не убедитесь в том, что цилиндры заполнены, а воздух из контура удалён.

7) Нажимайте кнопку опускания (5) до тех пор, пока платформы полностью не опустятся.

8) Повторите цикл заполнения цилиндров и удаления воздуха ещё два раза, нажимая кнопку подъёма (1) и кнопку отключения концевого выключателя подъёма (4) до тех пор, пока платформы не достигнут максимальной высоты и удерживая эти 2 кнопки в нажатом положении в течение 60 секунд.

Нажимайте кнопку опускания (5) до тех пор, пока платформы полностью не опустятся.

Повторяйте операцию, описанную в пункте 6, каждый месяц на ненагруженном подъёмнике для того, чтобы содержать контур гидравлики заполненным.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАТФОРМ

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

В том случае, если пол не полностью выровнен по горизонтали, используйте специальные металлические подкладки, которые необходимо устанавливать под платформы, делая их полностью горизонтальными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставляйте металлические подкладки таким образом, как это показано на приведённой ниже иллюстрации, Фиг. 18.

Фиг. 18

(	Выровняйте платформы.

(	Используя направляющие в качестве шаблонов, просверлите в полу отверстия (( 14 мм / необходимо использовать сверло по бетону ( 12 мм) на глубину приблизительно 150 мм).

(	Очистите отверстия, установите соответствующие вставки (типа FISCHER FA 14x145 – HILTI HST M12x145 или эквивалентные) с помощью лёгких ударов молотка.

(	Перед тем, как затягивать болты, проверьте, чтобы вертикальные оси подъёмника были перпендикулярны полу.

(	После этого затяните болты динамометрическим ключом, настроенным на 40 Нм.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

При работе автомобильного подъёмника произведите следующие проверки:

-  работу рамп для заезда;

-  выравнивание платформ;

- концевого микро-выключателя верхнего положения (подъём должен завершаться до начала обратного потока масла);

-	микро-выключателя наклона подъёмника (при помещении препятствия под платформу подъёмник должен останавливаться) и микро-выключателя для защиты ступней ног (подъёмник должен останавливаться во время опускания на высоте 45 мм над уровнем пола);

-	регулировку скорости опускания (пожалуйста, имейте ввиду, что, что плунжеры Р1 оборудованы системой регулировки скорости опускания, которые позволяют замедлять скорость опускания на последнем этапе хода опускания до нулевого положения, см. Фиг. 19).

Фиг. 19

ГЛАВА 5   РАБОТА

Органы управления автомобильного подъёмника расположены на стойке управления, где также расположены блок мотора с гидравлическим насосом, соленоидные клапаны и соединения систем электрооборудования, пневматики и гидравлики.

Фиг. 20

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

(  ПОДНИМАТЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС С "НУЛЕВОГО" ПОЛОЖЕНИЯ НЕЫВОЗМОЖНО.

На панели расположены следующие органы управления, см. Фиг. 20:

1 – КНОПКА ПОДЪЁМА:

Типа "с защитой от смерти оператора", работает от напряжения 24 вольта, когда эта кнопка нажата, работают мотор и механизм подъёма.

2 – ГЛАВНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ:

ПОЛОЖЕНИЕ "О": Питание на подъёмник не подаётся. Включатель может быть заперт на замок для предотвращения использования подъёмника в случае его неисправности.

ПОЛОЖЕНИЕ "1": Питание на подъёмник подаётся.

3 – ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Указывает на то, что на панель управления подаётся электропитание.

4 – КНОПКА ОБХОДА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДЪЁМА

Типа "с защитой от смерти оператора", работает от напряжения 24 вольта и отключает концевой выключатель подъёма.

5 – КНОПКА ОПУСКАНИЯ

Типа "с защитой от смерти оператора", работает от напряжения 24 вольта, когда эта кнопка нажата, работают мотор и механизм опускания.

6 – КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЭТАПА ОПУСКАНИЯ

Типа "с защитой от смерти оператора", работает от напряжения 24 вольта, когда она нажата вместе с кнопкой ОПУСКАНИЯ, она позволяет произвести опускание на этапе обеспечения безопасности (последнем этапе) опускания и полностью опустить подъёмник.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

До выполнения операций подъёма/опускания, убедитесь в том, что платформы располагаются на минимальной высоте.

Сядьте в автомобиль и закатите его на подъёмник; обеспечьте, чтобы автомобиль был правильно расположен (см. Фиг. 21).

Фиг. 21

Установите на платформы соответствующие резиновые подушки таким образом, чтобы они находились в местах опорных площадок автомобилей, указанных авто-производителем.

Рампы для заезда могут быть использованы как удлинители платформ, если они правильно закреплены до подъёма автомобиля.

После установки автомобиля на автомобильный подъёмник, заглушите мотор и затяните стояночный тормоз; кроме этого снимите автомобиль с передачи и установите рычаг переключения передач в "нейтральное" положение.

Во время операций подъёма/опускания, внимательно следите за автомобильным подъёмником и за его грузом.

Нажимайте на кнопку "UP" (подъём) № 1 (Фиг. 20) до тех пор, пока подъёмник не достигнет нужной высоты.

Для того чтобы опустить подъёмник до уровня пола, нажимайте кнопку "DOWN" (опускание) № 5 (Фиг. 20).

Для того чтобы полностью опустить платформы, нажимайте одновременно кнопки "5" и "6".

ГЛАВА 6   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

Операции технического обслуживания должны производиться исключительно квалифицированным персоналом, который очень хорошо знает работу подъёмника. Во время технического обслуживания подъёмника принимайте все необходимые меры для предотвращения случайного включения подъёмника. Главный включатель на панели управления должен быть заперт в положении "0" при помощи замка. Ключ от этого замка должен находиться у слесаря, производящего техническое обслуживание, в течение всего времени проведения работ. Все инструкции, указанные в главе 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ", должны всегда выполняться.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддерживания подъёмника в хорошем рабочем состоянии, необходимо соблюдать следующие указания:

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОСВОБОДИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ.

1 – Автомобильный подъёмник должен очищаться не реже чем один раз в месяц без использования химических реагентов и пистолетов для мойки под высоким давлением.

2 – Периодически проверяйте устройства обеспечения безопасности на их состояние.

3 – Периодически смазывайте консистентной смазкой направляющие роликов.

4 – Ежегодно проверяйте гибкие шланги на их состояние.

5 – Заменяйте масло в системе гидравлики с интервалом не реже чем 5 лет.

6 –	Проверяйте, чтобы не было помех работе микро-выключателей, что может препятствовать работе подъёмника.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |

ВСЕГДА УТИЛИЗИРУЙТЕ ОТРАБОТАННУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОКРАСКИ.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Отработанное масло является сильно загрязняющим материалом. Всегда утилизируйте отработанное масло таким образом, как это указано в действующем законодательстве той страны, в которой установлен автомобильный подъёмник.

ГЛАВА 7   ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поиск неисправностей и необходимости возможного ремонта нуждается в соблюдении ВСЕХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, указанных в главе 6 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" и в главе 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ".

| ТАБЛИЦА 1 |
| --- |
| ПРОБЛЕМЫ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| Подъёмник не работает | Неисправность в системе электропитания | Вызовите техническую помощь |
| Может производиться то- лько подъём, операция опускания производиться не может | Повреждён электроклапан опускания (Фиг. 22) Неисправность в системе электропитания Препятствие под платфор-мой | Проверьте подачу питания к электроклапану Вызовите техническую помощь Нажмите кнопку подъёма и удалите препятствие |
| Операция опускания происходит слишком медленно | Клапан управления опуска-нием не работает правильно | Свяжитесь с отделом сервисного обслуживания |
| Мотор работает, но операция подъёма не производится | Электроклапан опускания заело в открытом положении В баке нет масла Мотор вращается не в правильном направлении | Замените клапан Долейте масло до указанного уровня Убедитесь в том, что мотор вращается в правильном направлении проверкой уровня масла в баке (Фиг. 17) |
| Мотор работает, но скорость подъёма чрезвычайно низкая | Частично открыт электро-клапан опускания Частично забит фильтр заборного устройства (см. Фиг. 13) Изношен насос | Свяжитесь с сервисным отделом и замените клапан Очистите фильтр или свяжитесь с сервисным отделом Замените насос |
| Груз номинальной грузоподъёмности не может быть поднят | Разрегулирован клапан максимального давления (см. Фиг 13) Изношен насос | Свяжитесь с сервисным отделом Замените насос |

| ТАБЛИЦА 2 |
| --- |
| ПРОБЛЕМЫ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| Подъёмник не опуска-ется | Нет подачи электропитания Клапан опускания не открыт Неисправность электрооборудования | Действуйте следующим образом: Отверните рукоятки ручного опускания А-В (Фиг. 22). Подъё-мник начнёт движение опускания. Когда опускание будет завершено, снова затяните рукоятки А-В Вызовите техническую помощь Вызовите техническую помощь |
| Платформы не выровнены при опускании в нулевое положение | Неисправна система регулировки скорости опускания на плунжерах Р1 | Отрегулируйте, как это указано на стр. 24, Фиг. 19 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А – СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА

ВО ВРЕМЯ УТИЛИЗАЦИИ ПОДЪЁМНИКА СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ОПИСАННЫЕ В ГЛАВЕ 3, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ И ДЛЯ СБОРКИ.

Подъёмник должен разбираться уполномоченными техническими специалистами, так же, как и в случае его сборки.

Металлические детали могут быть утилизированы как стальной металлолом.

В любом случае все материалы, полученные в результате разборки для утилизации, должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством той страны, в которой установлен подъёмник.

Имейте также ввиду, что для целей налогообложения, утилизация должна быть задокументирована с предоставлением отчётов и форм в соответствии с действующими законами в той стране, в которой установлен подъёмник.

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА

Данный подъёмник не имеет риска возгорания. В любом случае то помещение, в котором установлен подъёмник, должно отвечать требованиям пожарной безопасности, действующим в той стране, в которой установлен подъёмник. И с другой стороны поднятый автомобиль может быть пожароопасным (возможно протекание топлива при работе с мотором или с системой улавливания топливных испарений, а также искры от аккумуляторной батареи или другие причины). Всегда имейте достижимые рукой один или несколько огнетушителей (в зоне оператора) таким образом, чтобы любая возможная опасность могла быть немедленно устранена.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙ

При погрузке/разгрузке, перемещении, установке, сборке или разборке подъёмника для утилизации должны быть приняты все меры предосторожности, указанные в правилах предотвращения аварий (наличие каски безопасности, перчаток и специальной обуви) той страны, в которой установлен подъёмник. Кроме того, все эти меры предосторожности также должны предприниматься при использовании автопогрузчиков, при создании подмостков и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ В – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

При замене запасных частей и производстве ремонтных работ необходимо соблюдать ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, перечисленные в Главе 6 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" и в Главе 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ".

Примите все необходимые меры предосторожности для того, чтобы ИЗБЕЖАТЬ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА ПОДЪЁМНИКА В РАБОТУ:

( включатель на панели управления должен быть заблокирован в положении 0 при помощи замка;

( ключ от замка должен находиться у инженера по техническому обслуживанию в течение всего времени проведения технического обслуживания.

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

При заказе запасных частей необходимо чётко указывать следующее:

( серийный номер автомобильного подъёмника и год его выпуска;

( код запрашиваемой детали (см. колонки "КОД" в таблицах);

( требующееся количество.

Заказ должен быть напрямую адресован производителю.

"ВЗОРВАННЫЙ" ВИД ПОДЪЁМНИКА

Пересмотр 2   16.04.2007

СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

ОЛЕОДИНАМИЧЕСКИЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

| Код дет. | Предлож. | Наименование |
| --- | --- | --- |
| А0231 |  | Гайка М10 |
| А0322 |  | Тройник G1/8" трубка D.8 |
| А0386 |  | Прямой фитинг М1/4" - ( 8 |
| А0400 |  | Стопорное кольцо Е20 UNI 7435 |
| А0444 |  | Стопорное кольцо Е25 UNI 7435 |
| В3035 | * | Главный включатель |
| В3044 | * | Индикаторная лампочка |
| В3050 | * | Линейный предохранитель 10х36 8А АМ |
| В3051 | * | Предохранитель первичной обмотки 10х36 0,5А GG |
| В3052 | * | Предохранитель вторичной обмотки |
| В3064 | * | Кнопка подъёма / опускания |
| В3066 | * | Кнопка отключения фотоэлемента |
| В3081 |  | Ниппель 1/4" |
| В3098 |  | Тепловой датчик для главного двигателя |
| В3118 | * | Контактор |
| В3290 |  | Удлинитель MF 1/4 |
| В3884 | * | Электроклапан |
| В4332 |  | Самосмазывающаяся втулка 25х28х25 |
| В4333 |  | Самосмазывающаяся втулка 25х28х20 |
| В4345 |  | Электрическая коробка |
| В4346 |  | Кольцевая гайка |
| В4461 | * | Микро-выключатель |
| В4480 | * | Микро-выключатель |
| В4500ХХ |  | Короткий рычаг |
| В4501ХХ |  | Верхний внутренний рычаг |
| В4502ХХ |  | Верхний наружный рычаг |
| В4508 |  | Нижнее ограждение SX |
| В4509 |  | Нижнее ограждение |
| В4510 |  | Нижнее ограждение DX |
| В4511 | * | Верхняя скользящая накладка |
| В4512 | * | Нижняя скользящая накладка |
| В4513 |  | Ось верхнего рычага |
| В4514 |  | Ось наружного рычага |
| В4515 |  | Ось внутреннего рычага |
| В4516 |  | Ось цилиндра внутреннего нижнего рычага |
| В4517 |  | Ось плунжера цилиндра |
| В4518 |  | Ось |
| В4519 |  | Ось ролика |
| В4520 |  | Ролик |
| В4523 |  | Ось нижних рычагов |
| В4524 |  | Ось нижнего внутреннего рычага |
| В4525ХХ |  | Правый упор |
| В4526ХХ |  | Левый упор |
| В4527ХХ |  | Рампа SX |
| В4528 |  | Рампа DX |
| В4529 |  | Ось |
| В4530 |  | Ролик балансирующей рампы |
| В4536ХХ |  | Комплект балансирующей рампы DX |
| В4537ХХ |  | Комплект балансирующей рампы SX |
| В4538 |  | Ось верхнего внутреннего рычага |
| В4540 |  | Трубка "А" |
| В4542 |  | Трубка "С" |
| В4543 |  | Трубка "D" |
| В4544 |  | Фитинг М1/4 |
| В4545 |  | Пробка М1/4 |
| В4546 |  | Самосмазывающаяся втулка 20х23х15 S.SR |
| В4547 |  | Самосмазывающаяся втулка 5х28х21,5 SR |
| В4570 |  | Верхний кожух |
| В4572 |  | Боковой кожух шлангов |
| В4580ХХ |  | Панель управления |
| В4581ХХ |  | Корпус стойки управления |
| В4582ХХ |  | Передняя дверца корпуса |
| В4583ХХ |  | Опора для компонентов электрооборудования |
| В4584 |  | Прокладка |
| В4586 | * | Двойной электроклапан |
| В4587 | * | Электроклапан опускания |
| В4592 | * | Комплект уплотнений |
| В4593 | * | Комплект уплотнений |
| В4598 |  | Фильтр |
| В4599 |  | Трубка |
| В4604 | * | Обратный клапан |
| В4605 | * | Клапан максимального давления 280 бар |
| В4610 |  | Опора концевых выключателей |
| В4611ХХ |  | Основание |
| В4612ХХ |  | Верхняя платформа |
| В4613ХХ |  | Нижний внутренний рычаг |
| В4614ХХ |  | Нижний наружный рычаг |
| В4629 |  | Комплект деталей кулачка микро-выключателя |
| В4630 |  | Пробка |
| В4631 |  | Пробка |
| В4632 |  | Бак |
| В4633 |  | Пробка для удаления воздуха |
| В4634 |  | Винт TEF М6х14 DIN 6921 ZB |
| В4635 |  | Пластмассовый хомут |
| В4637 |  | Винт TEF М6х20 DIN 6921 ZB |
| В4638 |  | Шайба 6,4х13х8 |
| В4639 |  | Клапан |
| В4640 |  | Насос GR.1 2.6CC |
| В4641 |  | Корпус |
| В4642 |  | Винт 1/4 DIN 906 |
| В4643 |  | Соединение 19/Z6 GR.80 TP3 |
| В4644 |  | Фланец |
| В4645 |  | Шайба 8,4х13х8 |
| В4646 |  | Винт TE М8х25 ISO 4017 ZB |
| В4647 | * | Электромотор G80 230-400/50T 2,2кВт |
| В4648 |  | Шайба 6,4х10х7 |
| В4649 |  | Шланг |
| В4650 |  | Клапан 1/4 |
| В4651 |  | Трубка перепуска |
| В4658 |  | Цилиндр P1F |
| В4659 |  | Цилиндр Р2 |
| В4669 |  |  |
| В5053 | * | Винт 1/4 |
| В6009 |  | О-образное уплотнение |
| В6581 | * | Звуковой сигнал |
| В6595 | * | Трансформатор 0-230-400 0-24V 50VA |
| С0037 |  | Винт TCEI 6х20 |
| С0339 |  | Рилсановый шланг D8x6 |
| С0630 |  | Медная шайба ( 14х20 |
| G120182 |  | Шайба D10 |
| R0068 |  | Стопорное кольцо Е30 UNI 7435 |
| R0755 |  | Винт TCEI 90( M8х90 |
| R0821 |  | Болт с отверстием |
| R1194 |  | Стопорное кольцо Е11 UNI 7435 |
| R1195 |  | Болт TE M10x100 PF UNI 5737 ZB |
| S3525 |  | Самосмазывающаяся втулка |
| Z_RICAMBI |  | *= РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ |

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05