РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

# SATURNUS 45

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05

РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

# НА

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

# МОДЕЛИ

# SATURNUS 45

| Серийный номер |  |  |
| --- | --- | --- |

| Год выпуска |  |  |
| --- | --- | --- |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

# WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.

1-е издание – 29 июля 2002 года

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Пересмотр 4 …………………. 23.11.2005

Содержание

Стр.

Упаковка, транспортировка и хранение ……………………………………………….	  3

Введение …………………………………………………………………………………	  4

Глава 1   Описание подъёмника ………………………………………………………..	  6

Глава 2   Технические характеристики ………………………………………………..	  7

Глава 3   Обеспечение безопасности …………………………………………………..	13

Глава 4   Установка ……………………………………………………………………..	21

Глава 5   Принципы работы и эксплуатации ………………………………………….	46

Глава 6   Техническое обслуживание ………………………………………………….	49

Глава 7   Поиск неисправностей ……………………………………………………….	50

Приложение А   Специальная информация …………………………………………..	53

Приложение В   Запасные части ……………………………………………………….	54

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ УПАКОВКИ, ПОДЪЁМА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ТРАНСПОР-ТИРОВКИ И РАСПАКОВКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПЫТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ С ЭКСПЕРТНЫМИ ЗНАНИЯМИ.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

УПАКОВКА (Фиг. 1)

В стандартном исполнении подъёмник отгружается в предварительно собранном  виде и оборудованным следующими компонентами:

(	2 шт. основания и платформы (Р1-Р2), одни вставленные в другие;

(	1 шт. стойка управления;

(	1 шт. картонная коробка с трубками и соединительными деталями, резиновыми упорами и регулируемыми основаниями.

(	1 шт. набор остановов колёс (для модификации, устанавливаемой в углублении);

(	1 шт. набор рамп для заезда/съезда (для моделей, устанавливаемых на полу).

Фиг. 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (Фиг. 2)

Упаковки могут подниматься или перемещаться автопогрузчиками, кранами или мостовыми кранами.

В случае подъёма с помощью строп, второй рабочий должен всегда наблюдать за грузом, для того, чтобы избегать его опасного раскачивания.

По прибытии товара проверяйте его на возможные повреждения из-за операций транспортировки. Также проверяйте, чтобы все компоненты, указанные в отгрузочных документах, имелись в наличии. В случае отсутствия деталей, возможных дефектов или повреждений из-за транспортировки, об этом необходимо немедленно проинформировать ответственное лицо или перевозчика.

Кроме того, во время погрузки и разгрузки с грузом необходимо обращаться так, как это показано на иллюстрации.

Фиг. 2

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное руководство было разработано для персонала мастерских, имеющего экспертные знания по эксплуатации подъёмников (операторов) и технических специалистов, ответственных за проведение периодического технического обслуживания подъёмников (слесари по техническому обслуживанию); прочтите данное руководство перед тем, как производить какую-либо операцию на подъёмнике и/или его упаковку. Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся:

-	ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ операторов и рабочих по техническому обслуживанию;

-	БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЁМНИКА;

-	БЕЗОПАСНОСТИ ПОДНЯТЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Данное руководство является неотъемлемой частью подъёмника, и оно должно всегда находиться вместе с ним, даже в случае его продажи.

Руководство должно храниться рядом с подъёмником в легко доступном месте.

Оператор и персонал, проводящий техническое обслуживание, должны быть способны найти это руководство и получить из него консультацию быстро и в любое время.

В ЧАСТНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНОЕ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ГЛАВЫ 3, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.

Подъёмник разработан и изготовлен в соответствии с:

ЗАКОНАМИ:

Европейскими директивами: ЕЕС 89/392, ЕЕС 91/368, ЕЕС 93/44, ЕЕС 93/68.

ТЕХНИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ:

Европейскими стандартами: EN 291 / 1992, EN 292 / 1992.

Итальянскими стандартами: UNI 9854.

СТАНДАРТАМИ НА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:

Uni En 60204, CEI 64/8.

Подъём, транспортировка, распаковка, сборка, установка, ввод в эксплуатацию, начальная регулировка и проверка, ВНЕОЧЕРЕДНОЕ техническое обслуживание, ремонт, переборка, перемещение и разборка подъёмника должны производиться специализированным персоналом ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ ДИЛЕРА или уполномоченного производителем СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА (см. уполномоченного дилера, указанного на титульной странице данного руководства).

Производитель отклонит всю ответственность за получение травм персоналом, а также за повреждения автомобилей или имущества, если любая из указанных выше операций будет произведена неуполномоченным персоналом или если подъёмник будет эксплуатироваться несоответствующим образом.

В отношении всех указанных выше работ, данное руководство покрывает только такие аспекты работы и обеспечения безопасности, которые обоснованно считаются полезными для операторов и рабочих, проводящих техническое обслуживание, для более полного понимания ими конструкции и работы подъёмника, и для того чтобы можно было его использовать наилучшим образом.

Для того чтобы обеспечить полное понимание технического языка в данном руководстве, оператор должен иметь специфический опыт в рабочих процедурах в сервисном и техническом обслуживании, а также в ремонте, и он также должен быть способен читать чертежи и описания в данном руководстве и знать основные и специфические действующие правила предотвращения аварий в той стране, в которой установлен подъёмник.

То же самое относится и к слесарям, проводящим техническое обслуживание, которые должны также иметь специфические и специализированные знания (по механике и электрике), необходимые для того чтобы производить различные работы на подъёмнике, описанные в данном руководстве, в условиях обеспечения полной безопасности.

Слова "оператор" и "слесарь по техническому обслуживанию", используемые в данном руководстве имеют следующее значение:

ОПЕРАТОР: лицо, ответственное за работу на подъёмнике.

СЛЕСАРЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: лицо, ответственное за проведение периодического технического обслуживания подъёмника.

ГЛАВА 1.   ОПИСАНИЕ ПОДЪЁМНИКА

Ножничный подъёмник способен поднимать любые типы легковых автомобилей и фургонов, вес которых не превышает 4500 кг. Высота подъёма регулируется таким образом, чтобы подъёмник мог легко и безопасно работать, как это необходимо. По запросу подъёмник может быть оборудован вспомогательным подъёмником, имеющим встроенные удлинители для подъёма автомобилей с более длинной колёсной базой. Наш ножничный подъёмник может отвечать любым запросам мастерских, производящих ремонт автомобилей, дилеров по продаже автомобильных шин, мастерских, производящих кузовные ремонты и всех тех, кто работает в этой сфере деятельности.

Ножничный подъёмник фиксируется, то есть крепится к полу анкерными устройствами. Он может поставляться или с платформой, или в модификации для установки в заглубленном положении, и он разработан и изготовлен для подъёма легковых автомобилей и фургонов и для установочных операций.

Фиг. 3

СВОЙСТВА:

(	стойка управления с электромеханической панелью;

(	управление низким напряжением тока (24 вольта);

(	гидро-объёмная синхронизация платформ без какого-либо связующего звена;

(	устройство синхронизации платформ;

(	вспомогательный предупредительный сигнал опускания подъёмника;

(	предупредительный сигнал и кнопка для окончательного опускания платформ;

(	предохранительный клапан на случай неисправности в системе гидравлики и на случай перегрузки;

(	механическая рейка обеспечения безопасности;

(	устройство для опускания вручную в случае перебоя с подачей электропитания.

Наш подъёмник оборудован следующим:

- ОСНОВАНИЕ (закреплённая конструкция);

- РЫЧАГИ, ПЛАТФОРМЫ (подъёмная и подвижная конструкция);

- СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ.

ЗАКРЕПЛЁННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Она состоит из основания автомобильного подъёмника, которое изготовлено из профилированного стального листа с отверстиями для крепления.

ПОДЪЁМНАЯ И ПОДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Она состоит из рычагов, изготовленных из профилированных стальных труб. Несущая нагрузку платформа изготовлена из трубчатых стальных деталей, связанных вместе вертикальными стержнями, закреплёнными на рычагах с помощью стальных пальцев в точках крепления и с помощью роликов на подвижных рычагах. Все рычаги системы подъёма оборудованы самосмазывающимися втулками, которые не требуют никакого технического обслуживания.

СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

Она представляет собой металлический корпус, в нижней части которого располагается бак с маслом для гидравлики и комплект мотора с насосом, а в верхней – все органы управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ножничный подъёмник разработан и изготовлен для подъёма автомобилей и удерживания их в поднятом положении в закрытом помещении мастерской. Любые другие виды использования являются не разрешёнными. В частности подъёмник не пригоден для: работ по мойке и перекраски автомобилей, создания поднятых платформ или для подъёма людей, использования в качестве пресса для целей сдавливания, использования в качестве подъёмника для товаров.

ГЛАВА 2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Работа ……………………………………………………. 	Электро-гидравлическая

Грузоподъёмность ……………………………………….	4500 кг

Максимальная высота подъёма автомобиля …………..	2140 мм

Максимальный ход подъёма автомобиля ……………..	1800 мм

Ширина платформы …………………………………….	660 мм

Эффективный просвет между платформами ………….	800 мм

Время подъёма …………………………………………..	50 сек.

Время опускания ………………………………………...	50 сек.

Подача сжатого воздуха ………………………………...	4-8 бар

Уровень шума ……………………………………………	< 76 децибел

Вес ………………………………………………………..	2000 кг приблизительно

Диапазон рабочих температур ………………………….	-10 (С / +50 (С

Требования к установке: в закрытом помещении.

Мотор вращается влево, то есть вращение производится против часовой стрелки, как это показано на установленной на моторе табличке.

Фиг. 4

МОТОР

Тип ……………………………………………………………......	G 90 L4

Мощность …………………………………………………………	3 кВт

Напряжение ……………………………………………………… 	230-400 вольт, 3 фазы (5%

Частота ……………………………………………………………	50 герц

Количество полюсов ……………………………………………..	4

Скорость вращения ………………………………………………	1370 об./мин

Конструкция исполнения ………………………………………..	В 14

Класс изоляции …………………………………………………...	F

Потребление ……………………………………………………...	230 вольт: 13 А

………………………………………………………	400 вольт: 7,5 А

При подсоединении мотора см. прилагаемую схему электрооборудования.

Мотор имеет левостороннее вращение (против часовой стрелки), как это показано на установленной на корпусе мотора табличке.

НАСОС

Тип ……………………………………………………………….	МС

Модель …………………………………………………………...

Рабочий объём …………………………………………………...	5 см3/об.

Трансмиссия: тип соединения ………………………………….

Предохранительный клапан …………………………………….	240 бар

Постоянное рабочее давление ………………………………….	180 бар

Промежуточное рабочее давление ……………………………..	140:200 бар

МАСЛО ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ

Бак масла для гидравлики заполнен минеральным маслом по ISO/DIN 6743/4 категории загрязнений не выше класса 18/15 по ISO 4406, таким как IP HYDRO OIL 32; SHELL TELLUS T 37 или эквивалентным.

СХЕМА УСТАНОВКИ НОЖНИЧНОГО ПОДЪЁМНИКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для установки ножничного подъёмника необходимо подготовить соответствующий фундамент (см. схему) со следующими характеристиками:

(	тип бетона 425;

(	выровненная по горизонтали поверхность установки;

(	точная параллельность между осями отверстий.

В то же самое время необходимо обеспечить следующее:

(	канал для прохождения трубопроводов от стойки управления к подъёмнику (используются трубы из ПВХ с внутренним диаметром не менее чем 120 мм).

(	электропроводку от стойки управления к розетке;

(	трубку подачи сжатого воздуха к стойке управления.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ЛЕВОГО ПОДЪЁМНИКА N-AT-ATLT

Фиг. 5

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОПЦИОННОГО ПРАВОГО ПОДЪЁМНИКА N-AT-ATLT DX

Фиг. 6

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ЛЕВОГО ПОДЪЁМНИКА N PG - AT PG -ATLT PG

Фиг. 7

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОПЦИОННОГО ПРАВОГО ПОДЪЁМНИКА N PG - AT PG -ATLT PG DX

Фиг. 8

ТИПЫ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПОДЪЁМА АВТОМОБИЛЕЙ И ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Подъёмник пригоден для подъёма фактически всех автомобилей с общим весом не более 4500 кг и с размерами, не превышающими приведённые ниже величины.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДНИМАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Максимальная ширина:   2400 мм

Максимальная колёсная база:   3000 мм

Максимальное расстояние между внешними сторонами шин, включая уширение, вызванное весом автомобиля на земле:   2000 мм

Минимальное расстояние между внутренними сторонами шин, включая уширение, вызванное весом автомобиля на земле:   900 мм

Предостережение: нижние детали днища автомобиля могут соприкасаться с деталями конструкции подъёмника.

Уделяйте этому особое внимание в случае подъёма спортивных автомобилей.

На подъёмнике можно также поднимать переделанные и нестандартные автомобили при условии, что они находятся в пределах указанных выше допускаемых величин и грузоподъёмности.

Также и зона безопасности персонала для автомобилей с необычными размерами должна быть определена особо.

На следующей схеме показаны критерии, используемые для определения рабочих пределов подъёмника.

Фиг. 9  Максимальные и минимальные размеры

ПРИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРАХ ПРОВЕРЯЙТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОСЯМ

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЕСА ПОДНИМАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Фиг. 10  Распределение веса "А"                       Фиг. 11  Распределение веса "В"

ГЛАВА 3.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите эту главу руководства внимательно и полностью, так как она содержит важную информацию, касающуюся обеспечения безопасности оператора и других лиц, в том случае, если подъемник будет эксплуатироваться неправильно.

В последующем тексте содержатся ясные объяснения, касающиеся определённых ситуаций риска или опасности, которые могут возникнуть во время работы или технического обслуживания подъёмника, установленных устройств обеспечения безопасности и правильного использования таких систем, остаточных рисков и рабочих процедур при эксплуатации (общих и специальных предостережений для устранения потенциальных опасностей).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подъёмники разработаны и изготовлены для подъёма автомобилей и удерживания их в поднятом положении в закрытом помещении мастерской. Все прочие виды использования подъёмника являются неразрешёнными. В частности подъёмники не пригодны для выполнения следующих работ:

-	мойки и перекраски автомобилей;

-	создания поднятых платформ для персонала или для подъёма персонала;

-	использования в качестве пресса для сдавливания;

-	использования для подъёма грузов;

-	использования в качестве домкрата для подъёма кузовов автомобилей или для смены колёс.

Производитель не несёт ответственности ни за какое получение травм персоналом или повреждения автомобилей и другого имущества, вызванные неправильным или неуполномоченным использованием подъёмника.

Во время движений подъёма и опускания, оператор должен оставаться около стойки управления, как это указано на Фиг. 12.

Присутствие людей внутри опасной зоны, указанной на Фиг. 12, строго запрещено.

Во время работы, лицам разрешено находиться в зоне под автомобилем только тогда, когда автомобиль уже находится в поднятом положении, когда платформы неподвижны и когда механические устройства безопасности находятся в надёжном зацеплении.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОДЪЁМНИКОМ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ИЛИ С ОТКЛЮЧЁННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ ПЕРСОНАЛОМ И К ТАКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ПОДЪЁМНИКА И ПОДНИМАЕМОГО АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.

Фиг. 12

ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

От оператора и слесаря по техническому обслуживанию требуется соблюдать предостережения правил обеспечения безопасности, действующих в той стране, в которой установлен подъёмник.

Кроме этого оператор и слесарь по техническому обслуживанию должны:

-	всегда работать в тех местах, которые указаны и проиллюстрированы в данном руководстве;

-	никогда не снимать и не отключать ограждения и устройства обеспечения безопасности: механические, электрические и прочих типов;

-	прочесть замечания по обеспечению безопасности, расположенные на подъёмнике и информацию по обеспечению безопасности, приведённую в данном руководстве.

В данном руководстве все замечания по обеспечению безопасности показаны в следующем виде:

ОПАСНОСТЬ: указывает на надвигающуюся опасность, которая в результате может привести к получению людьми серьёзных травм или к их смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указывает на ситуации и/или виды действий, которые не являются безопасными, и в результате могут привести к получению более или менее тяжёлых травм или к смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: указывает на ситуации и/или виды действий, которые не являются безопасными и в результате могут привести к получению людьми небольших травм и/или к повреждению подъёмника, автомобиля или другого имущества.

РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: специальное замечание по обеспечению безопасности, располагаемое на подъёмнике в местах, где особенно высок риск получения удара электрическим током.

РИСКИ И ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Мы теперь рассмотрим риски, которым могут подвергнуться оператор или слесарь по техническому обслуживанию, когда автомобиль стоит на платформах в поднятом положении вместе с различными устройствами обеспечения безопасности и защитными устройствами, установленными производителем для снижения таких опасностей к минимуму:

Для обеспечения оптимальной личной безопасности и для безопасности автомобилей соблюдайте следующие правила:

- 	не входите в зону опасности во время подъёма автомобилей (см. Фиг. 12);

-	останавливайте двигатель автомобиля, включайте передачу и затягивайте ручной тормоз;

-	обеспечивайте, чтобы поднимались только одобренные автомобили, никогда не превышайте указанную грузоподъёмность, максимальную высоту и габаритные размеры (длину и ширину автомобиля);

-	убеждайтесь, что во время движений подъёма, опускания и нахождения подъёмника в поднятом состоянии на платформах никто не находится (Фиг. 13).

Фиг. 13 Правильно расположенный автомобиль

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ВО ВРЕМЯ ПОДЪЁМА

Следующие устройства обеспечения безопасности установлены для защиты от перегрузок и возможных механических неисправностей:

(	В случае превышения веса, на подъёмнике откроется предохранительный клапан на силовом блоке гидравлики (поз. 1 на Фиг. 14).

Фиг. 14  Предохранительный клапан            Фиг. 15  Запирающий клапан цилиндра

Если один или большее количество шлангов контура гидравлики разорвутся, то сработает запирающий клапан цилиндра (поз. 2 на Фиг. 15).

Когда разница уровней между платформами станет более 5 см, фотоэлектрический выключатель остановит подъёмник во время операций опускания или подъёма.

Подъёмник оборудован звуковым сигналом, который звучит во время опускания вспомогательного подъёмника, чтобы информировать об этом движении.

Последняя часть опускания подъёмника может быть произведена только после включения кнопки опускания и кнопки последнего этапа опускания.

Во время последнего этапа опускания подаётся звуковой сигнал зуммера.

Цилиндры вспомогательного подъёмника оборудованы моментально срабатывающими соленоидными клапанами для того, чтобы избежать проблем, связанных с разрывом шлангов.

РИСКИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Этот заголовок обозначает потенциальные риски для оператора, слесаря по техническому обслуживанию или других лиц, находящихся в зоне около подъёмника, в результате неправильного использования подъёмника.

Фиг. 16  Зона оператора

РИСК СДАВЛИВАНИЯ (ДЛЯ ОПЕРАТОРА)

Возможен, если оператор, управляющий подъёмником, не находится в определённом положении около панели управления подъёмником.

Когда платформы (и автомобиль) опускаются, оператор никогда не должен находиться частично или полностью под подвижной конструкцией. Всегда оставайтесь в зоне управления (Фиг. 16).

РИСК СДАВЛИВАНИЯ (ДЛЯ ПЕРСОНАЛА)

Когда платформы и автомобиль опускаются, персоналу запрещено заходить в зону под движущимися частями подъёмника (Фиг. 17). Оператор подъёмника не должен начинать движение подъёмника до тех пор, пока он точно не убедится в том, что никто не находится в потенциально опасных положениях (Фиг. 18).

Фиг. 17                                                                   Фиг. 18

РИСК УДАРА

Вызывается деталями подъёмника или автомобиля, которые расположены на высоте головы.

Когда по рабочим причинам подъёмник останавливается на относительно низкой высоте подъёма (меньше 1,75 м от пола), персонал должен проявлять осторожность, чтобы избегать ударов о детали подъёмника, не помеченные специальными цветами окраски (Фиг. 19).

Фиг. 19  Риск удара

РИСК СМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Вызывается операциями, требующими приложения сил, достаточных для того, чтобы сдвинуть автомобиль с места.

В случае больших или достаточно тяжёлых автомобилей, их внезапное смещение может вызвать неприемлемую перегрузку или неравномерное распределение груза. В связи с этим, прежде чем поднимать автомобиль и во время всех работ на автомобиле ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ОН БЫЛ ПРАВИЛЬНО ЗАТОРМОЖЕН С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО ТОРМОЗА.

Фиг. 20  Риск смещения автомобиля

РИСК ПАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПОДЪЁМНИКА

Опасность этого может возникнуть в случае неправильного расположения автомобиля на платформах, неправильного затормаживания автомобиля, или в том случае, если размеры автомобиля несовместимы с размерами поднимаемых на подъёмнике автомобилей.

Фиг. 21  Риск падения автомобиля

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ ДВИЖЕНИЕМ АВТОМО-БИЛЯ, ЕСЛИ ОН УСТАНОВЛЕН НА ПЛАТФОРМАХ (например, движение задним ходом и пр.).

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В ЗОНЕ ОПУСКАНИЯ ПОДВИЖНОЙ ЧАСТИ ПОДЪЁМНИКА.

РИСК ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ

Вызывается загрязнением маслом пола вокруг подъёмника (Фиг. 22).

ЗОНА ПОД ПОДЪЁМНИКОМ И НЕПОСРЕДСТВЕННО ВОКРУГ НЕГО, ТАКЖЕ КАК И ПЛАТФОРМЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬСЯ ЧИСТЫМИ. Немедленно удаляйте всё пролитое масло.

Фиг. 22  Риск поскользнуться

Когда подъёмник находится в полностью опущенном состоянии, не ходите по платформам в тех местах, которые по требованиям работоспособности смазаны плёнкой консистентной смазки.

Снижайте риск поскользнуться ношением безопасной обуви.

РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Риск удара электрическим током имеется в местах корпусов подъёмника с электропроводкой.

Не пользуйтесь рядом с подъёмником струями воды, пара (моечными агрегатами с высоким давлением), растворителями или краской и принимайте специальные меры к тому, чтобы держать такие вещества в стороне от электрической панели управления подъёмником.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Оператор и слесарь по техническому обслуживанию должны удостоверяться в том, что все части подъёмника имеют достаточное и равномерное освещение в соответствии с действующим законодательством в той стране, в которой установлен подъёмник.

РИСК НЕИСПРАВНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Производитель использовал соответствующие материалы и технику изготовления для правильного использования подъёмника, чтобы создать надёжный и безопасный подъёмник. Имейте, однако, ввиду, что подъёмник должен эксплуатироваться в соответствии с предписаниями производителя и должна соблюдаться периодичность проверок и работ технического обслуживания, рекомендованных в главе 6 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Лицам не разрешено стоять или сидеть на платформах во время работы подъёмника, или когда автомобиль находится в поднятом состоянии (Фиг. 23).

Фиг. 23

Во время операций подъёма или опускания подъёмника, оператор должен постоянно видеть подъёмник и управлять подъёмником только с местоположения зоны оператора, как это показано на Фиг. 12.

При подъёме автомобиля с помощью вспомогательного подъёмника, всегда применяйте резиновые упоры и располагайте их в тех местах, которые указаны производителем автомобиля.

Вмешательство в устройства обеспечения безопасности подъёмника строго запрещено.

При эксплуатации подъёмника никогда не превышайте максимальную грузоподъёмность в 4500 кг. Убеждайтесь в том, что в тех автомобилях, которые должны подниматься, не имеется груза.

Все виды использования подъёмника кроме тех, для которых он предназначен, могут привести к серьёзным авариям с вовлечением в них работающих рядом людей.

В связи с этим очень важно скрупулёзно выполнять все содержащиеся в данном руководстве правила, касающиеся эксплуатации подъёмника, его технического обслуживания и мер обеспечения безопасности, содержащихся в данном руководстве.

УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Фиг. 24)

ЗВУКОВОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ:

Это устройство, информирующее о том, что платформы или вспомогательный подъёмник опускаются.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ:

Это специальное устройство для остановки автомобильного подъёмника по время операций его опускания или подъёма в тех случаях, когда разница по высоте между двумя платформами становится больше 5 см, или когда под ними находятся люди.

УПРАВЛЕНИЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ СМЕРТИ ОПЕРАТОРА:

Автомобильный подъёмник оборудован системой управления с защитой от смерти оператора. Операции опускания или подъёма могут быть немедленно остановлены при освобождении кнопок управления.

КЛАПАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОПУСКАНИЯ:

Это нормально открытые клапаны на два направления, которые могут автоматически запирать цилиндр одиночного или двойного действия в случае внезапного и неуправляемого увеличения скорости. Эти клапаны расположены внутри цилиндров, и они препятствуют падению груза в случае внезапного разрыва или разреза шланга.

Фиг. 24

ГЛАВА 4.   УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭТИ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРЕШЕНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО  ОПЫТНОМУ И УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ПРИВЕДЁННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ВОЗМОЖНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЁМНИКА, ИЛИ РИСКУ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ЛЮДЬМИ, УБЕЖДАЙТЕСЬ В ТОМ, ЧТО В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ НИКТО НЕ НАХОДИТСЯ.

Устанавливать автомобильный подъёмник разрешено только опытным техническим специалистам, назначенным производителем подъёмника, или его уполномоченным дилером.

Если такое условие не будет выполнено, то это может привести к получению серьёзных травм людьми и к повреждению оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ (Фиг. 25)

Автомобильный подъёмник должен быть установлен в соответствии с предписанными расстояниями от стен, колонн, другого оборудования и т.д. Минимальное расстояние от стен должно быть не меньше 1000 мм, принимая во внимание необходимое пространство для обеспечения лёгкости работы. Также необходимо дополнительное пространство для стороны управления и свобода выезда на случай аварийных ситуаций. Помещение должно быть предварительно оборудовано подводом к подъёмнику электропитания и магистрали подачи сжатого воздуха. Помещение должно быть высотой не менее 4000 мм. Автомобильный подъёмник может быть расположен на любом полу, если только он хорошо выровнен по горизонтали и имеет достаточную прочность (минимально 250 кг/см2).

Все детали подъёмника должны быть равномерно освещены с такой величиной освещённости, чтобы обеспечить безопасное проведение регулировочных работ и работ по техническому обслуживанию, указанных в данном руководстве, и чтобы не было зон с затенением, отражением света, ослеплением и чтобы можно было избежать всех ситуаций, вызывающих утомление глаз.

Освещение должно быть установлено в соответствии с действующим законодательством в месте установки подъёмника (ответственность за это лежит на слесаре по установке осветительного оборудования).

Фиг. 25

Распакуйте оборудование и проверьте его на возможные повреждения до установки подъёмника. Следуйте процедурам, показанным на приведённых ниже иллюстрациях, перед тем, как перемещать или открывать подъёмник.

Для подъёма и перемещения автомобильного подъёмника, см. главу "Упаковка, транспортировка и хранение" на стр. 3 данного руководства.

РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЁМНИКА (ВЕРСИЯ НАПОЛЬ-НОЙ УСТАНОВКИ)

После распаковки подъёмника, расположите две платформы в желаемом месте в соответствии со схемой – Фиг. 5 и 7.

После этого поднимите верхнюю платформу Фиг. 26, установив её на высоте приблизительно 1 м и проверив, чтобы механическое устройство обеспечения безопас-ности надёжно вошло в зацепление.

Предупреждение: При установке стойки управления подъёмником на правой стороне, платформа Р1 всегда должна располагаться, как это показано на Фиг. 6 и 8.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для того чтобы избежать неожиданного складывания подъёмника из-за разъединения механических устройств обеспечения безопасности, вставьте во внутреннюю часть рамы основания деревянные упоры.

Уделяйте внимание тому, чтобы не работать под подъёмником до тех пор, пока система гидравлики подъёмника не будет полностью заполнена маслом.

Установите автомобильный подъёмник, поднимите его с помощью строп, как это показано на Фиг. 29 и отрегулируйте расстояние между двумя платформами таким образом, чтобы они были точно параллельны.

Произведите соединения систем электрооборудования, гидравлики и пневматики, обеспечивая, чтобы все трубопроводы были соединены правильно (см. приведенные далее таблицы). В отношении правильности соединений необходимо сделать так, чтобы автомобильный подъёмник работал соответствующим образом, см. последующие главы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подсоединение сжатого воздуха должно быть выполнено только после заполнения системы гидравлики.

РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЁМНИКА (ВЕРСИЯ ЗАГЛУ-БЛЁННОЙ  УСТАНОВКИ)

После распаковки подъёмника, поднимите верхнюю платформу Фиг. 26, установив её на высоте приблизительно 1 м и проверив, чтобы механическое устройство обеспечения безопасности надёжно вошло в зацепление.

Поднимите платформы с помощью строп, как это показано на Фиг. 29, уделяя внимание тому, чтобы не повредить шланги и кабели. После этого проверьте, чтобы были вставлены все регулируемые опоры. Теперь вы можете опускать подъёмник в углубление.

Предупреждение: При установке стойки управления подъёмником на правой стороне, платформа Р1 всегда должна располагаться, как это показано на Фиг. 6 и 8.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для того чтобы избежать неожиданного складывания подъёмника из-за разъединения механических устройств обеспечения безопасности, вставьте во внутреннюю часть рамы основания деревянные упоры.

Уделяйте внимание тому, чтобы не работать под подъёмником до тех пор, пока система гидравлики подъёмника не будет полностью заполнена маслом.

Перед тем как пропускать шланги систем гидравлики и пневматики через специальные проходы для них, с помощью которых эти шланги соединяются со стойкой управления, заклейте отверстия их штуцеров самоклеющейся лентой, чтобы защитить их от пыли и загрязнений, которые могут повредить систему гидравлики.

Произведите соединения систем электрооборудования, гидравлики и пневматики, чётко соблюдая соответствующую нумерацию. В отношении правильности соединений необходимо сделать так, чтобы автомобильный подъёмник работал соответствующим образом, см. последующие главы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В версии стандартного исполнения подъёмник укомплектовывается стойкой управления, располагаемой с левой стороны (относительно направления заезда) (см. Фиг. 5 и 7).

Соединяйте шланги в соответствии с соответствующими схемами (см. Фиг. 42-43-45-46).

При подсоединении шлангов уделяйте внимание их нумерации.

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ШЛАНГОВ ПОЗВОЛЯЕТ РАСПОЛАГАТЬ СТОЙКУ УПРАВЛЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ 2 М ОТ ПОДЪЁМНИКА.

В СЛУЧАЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НАПРОСИТЕ НАБОР УДЛИНИТЕЛЕЙ ШЛАНГОВ.

Фиг. 26                                                                     Фиг. 27

Фиг. 28                                                                     Фиг. 29

Фиг. 30                                                                     Фиг. 31

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ РАБОТЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ОПЫТНОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Производите подсоединение электропитания и управления следующим образом:

(	Отверните 4 винта, которые удерживают коробку с электрооборудованием на основании стойки управления (Фиг. 32).

Фиг. 32

(	Откройте переднюю крышку коробки управления (Фиг. 33).

Фиг. 33

(	Выньте коробку с электрооборудованием и установите её на стойку управления, уделяя внимание уже подсоединённым проводам.

(	Подсоедините электрический кабель к панели с клеммами RST (Фиг. 34).

(	Подсоедините провода, замаркированные номерами на самоклеющейся ленте и выходящие из основания подъёмника в соответствии с их цветом (1-2-3 N-AT Фиг. 36, 1-2-3-4-5 ATLT Фиг. 38 к панели с клеммами стойки управления Фиг. 34А и 6-7 Фиг. 38 к клеммам Фиг. 34В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель электрооборудования соединена производителем для работы от трёхфазного тока с напряжением 400 вольт. В связи с этим, если вы желаете, чтобы подъёмник работал от трёхфазного тока с напряжением 230 вольт, то измените соединения на трансформаторе и моторе (см. панели подсоединения трансформатора и мотора Фиг. 35).

Фиг. 34

Фиг. 35

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НА ПЛАТЕ ЭЛЕКТРООБО-РУДОВАНИЯ (N – AT)

| ARANCIONE | ОРАНЖЕВЫЙ | NERO | ЧЁРНЫЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| BIANCO | БЕЛЫЙ | ROSSO | КРАСНЫЙ |
| BLU | СИНИЙ | VERDE | ЗЕЛЁНЫЙ |
| GRIGIO | СЕРЫЙ | VIOLA | ФИОЛЕТОВЫЙ |
| MARRONE | КОРИЧНЕВЫЙ |  |

| M | КОРИЧНЕВЫЙ |  | 1 | Концевой выключатель подъёма, верхнее положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ЧЁРНЫЙ |  | 2 | Устройство безопасности опускания |
| B | СИНИЙ |  | 3 | Фотоэлемент |

Фиг. 36

ОБЩАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (N - AT)

Фиг. 37

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (N – AT)

| ПОЗ. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| IG1 | B3035 | Включатель электропитания с ключом |
| CM | B3628 | Контактор мотора |
| RS | - | Реле подъёма |
| RD | - | Реле опускания |
| EDP | B4374 | Соленоидный клапан опускания платформ |
| PS | B3064 | Кнопка подъёма |
| PD | B3064 | Кнопка опускания |
| PE | B3066 | Левый фотоэлемент и верхняя левая кнопка отключения |
| PA | B3099 | Кнопка разрешения опускания на последнем этапе хода |
| RFTC | - | Реле фотоэлемента платформы |
| FTCP | B3068 | Фотоэлемент платформы |
| SIR | B3088 | Сирена предупреждения |
| EVA | B3101 | Соленоидный клапан пневматики механического устр. безопасн. |
| RSIC | - | Реле отключения фотоэлемента |
| FL1 | B3488 | Линейные предохранители 20А |
| F1 | S6017 | Предохранитель первичной обмотки трансформатора 500МА |
| F2 | B3052 | Предохранитель вторичной обмотки трансформатора 4А |
| PR | - | Выпрямитель электрического тока |
| ST | - | Тепловой предохранитель основного мотора |
| T1 | B3629 | Трансформатор |
| PSIC | B3095 | Реле безопасности и реле отключения фотоэлемента |
| T | - | Реле таймера |
| P2 | - | Регулятор времени рассоединения при опускании |
| RALT | - | Реле верхнего положения |
| PALT | B3095 | Датчик высоты платформы |

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НА ПЛАТЕ ЭЛЕКТРООБОРУ-ДОВАНИЯ (ATLT)

| 1 | Концевой выключатель подъёма, верхнее положение |
| --- | --- |
| 2 | Концевой выключатель вспомогательного подъёмника, верхнее положение |
| 3 | Устройство обеспечения безопасности при опускании |
| 4 | Фотоэлемент |
| 5 | Фотоэлемент |
| 6 | Соленоидный клапан Т1 |
| 7 | Соленоидный клапан Т2 |

Фиг. 38

ОБЩАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ATLT)

Фиг. 39

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ATLT)

| ПОЗ. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| IG1 | B3035 | Включатель электропитания с ключом |
| CM | B3628 | Контактор мотора |
| RS | - | Реле подъёма |
| RD | - | Реле опускания |
| EDP | B4374 | Соленоидный клапан опускания платформ |
| PS | B3064 | Кнопка подъёма |
| PD | B3064 | Кнопка опускания |
| PE | B3066 | Левый фотоэлемент и верхняя левая кнопка отключения |
| PIS | B3064 | Кнопка для соединения механических устройств безопасности |
| PA | B3099 | Кнопка разрешения опускания на последнем этапе хода |
| RFTC | - | Реле фотоэлемента платформы |
| FTCP | B3068 | Фотоэлемент платформы |
| SIR | B3088 | Сирена предупреждения |
| EVA | B3101 | Соленоидный клапан пневматики механического устр. безопасн. |
| RSIC | - | Реле отключения фотоэлемента |
| FL1 | B3488 | Линейные предохранители 20А |
| F1 | S6017 | Предохранитель первичной обмотки трансформатора 500МА |
| F2 | B3052 | Предохранитель вторичной обмотки трансформатора 4А |
| P2 | - | Регулятор времени рассоединения при опускании |
| ST | - | Тепловой предохранитель основного мотора |
| T1 | B3629 | Трансформатор |
| PSIC | B3095 | Реле безопасности и реле отключения фотоэлемента |
| T | - | Реле таймера |
| RSIC | - | Реле безопасности и реле отключения фотоэлемента |
| RALT | - | Реле верхнего положения |
| PAP | B3095 | Датчик высоты платформы |
| PAT | B3095 | Датчик высоты вспомогательного подъёмника |
| CTP | B3470 | Коммутатор платформ вспомогательного подъёмника PG |
| EVT1-2 | B3497 | Соленоидный клапан разрешения на опускание вспомогательного подъёмника |
| EVP | B3627 | Соленоидный клапан обеспечения возможности подъёма платформ |

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ датчик смещения (PG)

Фиг. 40

СХЕМА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ (N - AT)

Фиг. 41

| 1 | Поршень Р1 |
| --- | --- |
| 2 | Поршень Р2 |
| 3 | Предохранительный клапан |
| 4 | Кран выравнивания |
| 5 | Соленоидный клапан опускания |
| 6 | Клапан управления опусканием |
| 7 | Клапан полного усилия |
| 8 | 5-литровый насос |
| 9 | 3-фазный мотор |
| 10 | Ручной насос |
| 11 | Фильтр заборного устройства |
| 12 | Масло для гидравлики |

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГИДРАВЛИКИ (N – AT) SX

Фиг. 42

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГИДРАВЛИКИ (N – AT) DX

Фиг. 43

СХЕМА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ (N PG – AT PG)

| 1 | Поршень Р1 |
| --- | --- |
| 2 | Поршень Р2 |
| 3 | Предохранительный клапан |
| 4 | Кран выравнивания |
| 5 | Соленоидный клапан опускания |
| 6 | Клапан управления опусканием |
| 7 | Клапан полного усилия |
| 8 | 5-литровый насос |
| 9 | 3-фазный мотор |
| 10 | Ручной насос |
| 11 | Фильтр заборного устройства |
| 12 | Масло для гидравлики |
| 13 | Соленоидный клапан |
| 21 | Соленоидный клапан работы датчика смещения PG1 |
| 22 | Клапан |
| 23 | Клапан |
| 24 | Клапан |
| 25 | Клапан |
| 26 | Соленоидный клапан работы датчика смещения PG1 |
| 27 | Клапан |
| 28 | Клапан |
| 29 | Клапан |
| 30 | Клапан |

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГИДРАВЛИКИ (ATLT) SX

Фиг. 45

СХЕМА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ (ATLT) DX

Фиг. 46

СХЕМА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ (ATLT)

Фиг. 48

| 1 | Поршень Р1 |
| --- | --- |
| 2 | Поршень Р2 |
| 3 | Предохранительный клапан |
| 4 | Кран выравнивания |
| 5 | Соленоидный клапан опускания |
| 6 | Клапан управления опусканием |
| 7 | Клапан полного усилия |
| 8 | 5-литровый насос |
| 9 | 3-фазный мотор |
| 10 | Ручной насос |
| 11 | Фильтр заборного устройства |
| 12 | Масло для гидравлики |
| 13 | Соленоидный клапан |
| 17 | Поршень Т1 |
| 18 | Поршень Т2 |
| 19 | Предохранительный клапан Т1 |
| 20 | Предохранительный клапан Т2 |

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГИДРАВЛИКИ (PG)

Фиг. 49

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ПНЕВМАТИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подсоединение сжатого воздуха должно быть выполнено только после заполнения системы гидравлики.

Фиг. 50

| 1-А | Пневматический домкрат для освобождения механических устройств безопасности платформ |
| --- | --- |
| 2-В | Пневматический домкрат для запирания поворотной пластины |
| 3 | Соленоидный клапан пневматики |
| 4 | Пневматический клапан поворотной пластины |

РАБОТА N – AT – ATLT

После установки автомобильного подъёмника на место, как это показано на Фиг. 4 и производства соединений электрооборудования и гидравлики (не производите ещё подсоединение системы пневматики), автомобильный подъёмник может быть приведён в действие при помощи приведённой ниже процедуры:

Отверните крышку бака для масла и с помощью воронки постепенно, порция за порцией, залейте приблизительно 18 литров (для N – AT), 25 литров (для ATLT) масла для гидравлики "ESSO-NUTO H32" или эквивалентного масла.

Переместите основной включатель в положение "1" (см. Фиг. 53-54-55) "1".

Проверьте мотор на правильность направления вращения (если оно неправильное, то поменяйте местами две фазы на линии подвода электропитания).

Установите переключатель "8", показанный на Фиг. 55, в положение "Р" (платформы) ATLT.

Нажмите одновременно кнопку подъёма "3" (Фиг. 53-54-55) и кнопку отключения фотоэлемента "7" и удерживайте их в нажатом положении до тех пор, пока платформа "Р1" не достигнет максимальной высоты, также, как и платформа "Р2". Удерживайте 2 кнопки нажатыми приблизительно 10-15 мин. для того, чтобы удалить воздух из контура гидравлики.

Произведите подсоединение пневматики, как это показано на  схеме Фиг. 50 и нажмите на кнопку опускания "4" для того, чтобы дать подъёмнику возможность опускаться.

Подъёмник остановится на высоте приблизительно 500 мм. В связи с этим, не отпуская кнопку опускания "4" и кнопку отключения фотоэлемента "7" (Фиг. 53-54-55), нажмите кнопку включения "6" (Фиг. 53-54-55); начнёт работать предупреждающий звуковой сигнал и подъёмник полностью опустится.

Переместите платформы полностью вверх и вниз три или четыре раза, после чего произведите окончательный цикл для того, чтобы позволить воздуху выйти из контура гидравлики; нажмите одновременно кнопку подъёма и кнопку отключения фотоэлемента приблизительно на 20-30 секунд.

В том случае, если две платформы не находятся на одном уровне или не начинают движение одновременно, см пункты 1 или 2 на стр. 45.

Только для ATLT

Установите включатель "8", показанный на Фиг. 55, в положение "Т" (подъёмный стол).

Нажмите одновременно кнопку подъёма "3" (Фиг. 53-54-55) и кнопку отключения фотоэлемента "7" и удерживайте их в нажатом положении до тех пор, пока платформа "Т1" не достигнет максимальной высоты, также, как и платформа "Т2". Удерживайте 2 кнопки нажатыми приблизительно 10-15 мин. для того, чтобы удалить воздух из контура гидравлики.

Подождите 1 минуту: поршни цилиндров должны подойти под перепускные отверстия, после этого нажмите кнопку опускания.

ПРОВЕРКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ

Во время работы автомобильного подъёмника произведите следующие проверки:

(	Убедитесь в том, что механические устройства обеспечения безопасности входят в правильное зацепление со своими упорными углублениями.

(	Проверьте устройства обеспечения безопасности (фотоэлементы, звуковой сигнал и пр.) на правильность их работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Может так случиться, что ваш пол, или углубление для установки подъёмника, недостаточно хорошо выровнены по горизонтали, то есть имеется разница в уровне. Эта разница может быть изменена (до 2 см) с помощью обычных инструментов (пузырьковых уровней, водяных уровней и отвеса) и колёс поворотных упорных пластин.

Эта операция очень проста: после установки автомобильного подъёмника в правильное положение, положите пузырьковый уровень на платформы, как это показано на Фиг. 51, и отрегулируйте поворотные упорные пластины. Теперь повторите эту операцию, устанавливая пузырьковый уровень на каждую платформу в продольном направлении, и продолжайте регулировку до тех пор, пока не будет достигнута горизонтальность оснований и платформ.

Фиг. 51

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После регулировки поворотных упоров, установите под основание подъёмника металлические прокладки, для того чтобы заполнить возможные просветы из-за неровности пола.

КРЕПЛЕНИЕ

(	Используя основания в качестве шаблонов, просверлите в полу отверстия (необходимо использовать ударное сверло 18 мм) на глубину приблизительно 100 мм.

(	Очистите отверстия и с помощью лёгких ударов молотка установите соответствующие вставки (типа FISCHER FH18x100x25H).

(	Перед затяжкой болтов проверьте, чтобы вертикальные оси подъёмника были расположены перпендикулярно полу.

(	Теперь затяните болты с помощью динамометрического ключа, настроенного на 80 нм.

КАК УСТАНОВИТЬ В ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕФЛЕКТОР

Для того чтобы установить рефлектор в правильное положение, действуйте следующим образом:

-	Закройте самоклеющейся лентой внешнюю часть рефлектора, для того чтобы снизить отражающую поверхность.

-	Устанавливайте рефлектор на платформу напротив фотоэлемента (Фиг. 24), перемещая его по горизонтали и вертикали до тех пор, пока вы не найдёте его правильное положение, проверяя, чтобы погасли 2 светодиода фотоэлемента.

-	Снимите самоклеющуюся ленту и закрепите рефлектор на платформе на постоянно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если потолок является более низким, чем обычно, то для того, чтобы избежать повреждения понимаемых автомобилей, необходимо установить устройство обеспечения безопасности, которое будет немедленно останавливать подъём автомобиля. Оно должно устанавливаться на расстоянии не менее 20 см от потолка. Это поможет персоналу работать в условиях обеспечения полной безопасности.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПЛАТФОРМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПОДЪЁМНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если имеются проблемы с выравниванием по горизонтали платформ, или проблемы со вспомогательным подъёмником, то необходимо произвести полный цикл удаления воздуха из системы гидравлики.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Последующие операции всегда должны производиться без нагрузки на подъёмник для того, чтобы не повредить прокладки цилиндра.

ПЛАТФОРМЫ (стр. 41-42)

-	Установите главный включатель № 8 на платформу (ATLT).

-	Нажмите на кнопку подъёма № 3.

-	Когда платформы кончат подниматься, нажмите кнопку отключения концевого выключателя № 7, удерживая кнопку подъёма нажатой. Это позволит цилиндрам достигнуть фазы конца движения.

-	Удерживайте обе кнопки нажатыми в течение от 5 до 6 секунд, а после этого полностью опустите подъёмник.

-	Нажмите кнопку подъёма № 3: если обе платформы начнут подниматься одновременно, то удаление воздуха из системы гидравлики было произведено правильно. Если это не так, то нужно будет произвести выравнивание платформ по горизонтали вручную, следующим образом:

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК (стр. 48)

-	Установите главный включатель № 8 на изображение вспомогательного подъёмника.

-	Нажмите на кнопку подъёма № 3.

-	Когда вспомогательный подъёмник кончит подниматься, нажмите кнопку отключения концевого выключателя № 7, удерживая кнопку подъёма нажатой. Это позволит цилиндрам достигнуть фазы конца движения.

-	Удерживайте обе кнопки нажатыми в течение от 5 до 6 секунд.

-	После этого полностью опустите подъёмник. В том случае, если результаты являются неудовлетворительными (вспомогательный подъёмник не полностью выровнен по горизонтали), установите груз (приблизительно от 100 до150 кг) на платформу вспомогательного подъёмника Т2.

1) В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Р1 НАЧИНАЕТ ПОДЪЁМ РАНЬШЕ, ЧЕМ Р2:

-	Полностью опустите обе платформы.

-	Откройте кран, расположенный внутри стойки управления (Фиг. 52).

-	Слегка нажмите на кнопку подъёма № 3 два или три раза до тех пор, пока платформа Р2 не начнёт движение.

-	Закройте кран.

2) В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Р2 НАЧИНАЕТ ПОДЪЁМ РАНЬШЕ, ЧЕМ Р1:

-	Нажимайте кнопку подъёма № 3 до тех пор, пока платформы не достигнут высоты приблизительно 1 метр.

-	Нажмите кнопку установки подъёмника в зафиксированное положение № 5.

-	Это позволит механическим устройствам обеспечения безопасности войти в зацепление. Уделяйте внимание тому, чтобы они вошли в зацепление с одинаковыми зубьями.

-	Откройте кран, расположенный внутри стойки управления (Фиг. 52).

-	Нажмите кнопку установки подъёмника в зафиксированное положение № 5. Это позволит излишку масла перетекать из цилиндра платформы № 2 в бак стойки управления.

-	Закройте кран.

Фиг. 52

ГЛАВА 5.   РАБОТА

Органы управления автомобильным подъёмником расположены на стойке управления, в которой также располагаются блок мотора с гидравлическим насосом (+ ручной насос), электроклапаны и соединительные устройства систем электро-пневматики и гидравлики.

На панели управления расположены следующие органы управления (Фиг. 53-54-55):

1 – ГЛАВНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: N – AT – ATLT

Положение "0": питание на подъёмник не подаётся. Включатель может быть заперт навесным замком для того, чтобы воспрепятствовать включению в работу подъёмника в случае его неисправности, или проведения ему технического обслуживания.

Положение "1": питание на подъёмник подаётся.

2 – ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: N – AT – ATLT

Она указывает на то, что на панель управления подаётся электропитание.

3 – КНОПКА ПОДЪЁМА: N – AT – ATLT

"Управление с защитой от смерти оператора". Работает от напряжения 24 вольта. Когда она нажата, приводятся в действие мотор и механизм подъёма.

4 – КНОПКА ОПУСКАНИЯ: N – AT – ATLT

"Управление с защитой от смерти оператора". Работает от напряжения 24 вольта. Когда она нажата, приводятся в действие мотор и механизм опускания.

5 – КНОПКА МЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТФОРМ: N – AT – ATLT

"Управление с защитой от смерти оператора". Работает от напряжения 24 вольта. Когда она нажата, приводятся в зацепление механические устройства обеспечения безопасности платформ.

6 – КНОПКА ОПУСКАНИЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ ХОДА: N – AT – ATLT

"Управление с защитой от смерти оператора". Работает от напряжения 24 вольта. Когда она нажата вместе с кнопкой "ОПУСКАНИЕ", она позволяет пройти остановку безопасности перед последним этапом опускания подъёмника (последний этап хода) и полностью опустить подъёмник.

7 – ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДЪЁМА: N – AT – ATLT

"Управление с защитой от смерти оператора". Работает от напряжения 24 вольта. Когда она нажата, она отключает концевой выключатель подъёма и фотоэлемент (используется во время заполнения контура, или во время освобождения с помощью пневматики и расположена внутри стойки управления).

8 – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: ПЛАТФОРМЫ – ПОДЪЁМНЫЙ СТОЛ PG

ПОЛОЖЕНИЕ "Р": Избирается работа платформ.

ПОЛОЖЕНИЕ "Т": Избирается работа подъёмного стола.

ПОЛОЖЕНИЕ "РG": Избирается определитель смещения.

9 – УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМИ ПЛАСТИНАМИ: AT – ATLT

ПОЛОЖЕНИЕ "0": Запирание поворотных пластин "А".

ПОЛОЖЕНИЕ "1": Освобождение поворотных пластин "В".

Органы управления N на панели стойки     Органы управления АТ на панели стойки

Фиг. 53                                                                     Фиг. 54

Органы управления АТLT на панели стойки

Фиг. 55

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Перед началом цикла подъёма/опускания убедитесь, что платформы находятся в самом нижнем положении. Сядьте в автомобиль и медленно заезжайте на подъёмник; обеспечьте, чтобы автомобиль находился по центру подъёмника, а его передние и задние колёса были расположены правильно (Фиг. 13).

После установки автомобиля на подъёмнике, заглушите двигатель и затяните ручной тормоз; кроме того, снимите автомобиль с передачи и установите рычаг переключения передач в положение "нейтральной передачи".

ПОДЪЁМ ПЛАТФОРМ: N – AT – ATLT (Фиг. 53-54-55)

Установите переключатель "8" в положение "Р" (для N+PG, AT+PG, ATLT+PG) работы платформ, нажмите кнопку подъёма "3". Удерживайте эту кнопку в нажатом положении до тех пор, пока не будет достигнута нужная высота, а после этого нажмите кнопку "5" механических устройств обеспечения безопасности.

Для опускания подъёмника, нажмите кнопку опускания "4"; произойдёт короткое движение подъёма на 30-40 мм, которое позволит разъединиться механическим устройствам обеспечения безопасности. После этого подъёмник начнёт опускаться. Если время разъединения является недостаточным, воздействуйте на триммер (регулировочное устройство) (Фиг. 56).

Регулировка времени подъёма для рассоединения механических упоров производится с помощью потенциометра Фиг. 56, расположенного на электромеханической панели, имеющей диапазон шкалы от 0,5 до 3 секунд.

Фиг. 56

Во время фазы опускания, подъёмник остановится на высоте приблизительно 500 мм. При этом без освобождения кнопки опускания, нажмите кнопку прохождения этой остановки. Начнёт звучать предупредительный звуковой сигнал и подъёмник опустится полностью.

ПОДЪЁМ ПОДЪЁМНОГО СТОЛА: ATLT (Фиг. 55)

Установите на платформы соответствующие резиновые упоры таким образом, чтобы они находились в местах точек подъёма кузова, установленных производителем автомобиля.

Установите переключатель "8" в положение "Т" и нажмите кнопку подъёма "3".

ВАЖНО

Во время первых рабочих циклов могут быть услышаны потрескивания. Они происходят только из-за естественной установки на свои места механических деталей и скоро исчезнут после проведения нескольких рабочих циклов.

ГЛАВА 6.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Техническое обслуживание должно производиться исключительно персоналом экспертов, имеющих хорошие знания работы подъёмника. Во время технического обслуживания подъёмника, примите все необходимые меры для того, чтобы предотвратить случайное включение подъёмника в работу. Главный включатель электропитания на панели должен быть заперт в положении "0" при помощи замка. Ключ от замка должен находиться у слесаря, проводящего техническое обслуживание, в течение всего времени его проведения. Необходимо выполнять все инструкции, указанные в Главе 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ".

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНЕ

Для того чтобы поддерживать подъёмник в хорошем рабочем состоянии, необходимо выполнять следующие указания.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОСВОБОДИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННОЙ В УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ.

1 – Необходимо производить чистку автомобильного подъёмника не реже, чем один раз в месяц, без использования химических реагентов и моечных пистолетов высокого давления.

2 – Периодически проверяйте устройства обеспечения безопасности на их состояние.

3 – Периодически смазывайте консистентной смазкой беговые направляющие роликов.

4 – Ежегодно проверяйте состояние гибких шлангов.

5 – Заменяйте масло в системе гидравлики не реже, чем с интервалом в 5 лет.

6 – Рекомендуется вставлять в систему подачи сжатого воздуха узел доводки воздуха до нужной кондиции.

ВНИМАНИЕ: Для операции технического обслуживания, описанной в пункте 5, вам необходимо вызывать уполномоченный сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕГДА УТИЛИЗИРУЙТЕ ОТРАБОТАННУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОКРАСКИ. ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТОБЫ ШТОКИ ПОРШНЕЙ НЕ БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ, ТАК КАК ИЗ-ЗА ЭТОГО МОГУТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ УПЛОТНЕНИЯ И МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ТЕЧЬ МАСЛА ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

Отработанное масло является сильно загрязняющим материалом. Всегда утилизируйте отработанное масло в соответствии с действующим законодательством в той стране, в которой установлен автомобильный подъёмник.

ГЛАВА 7.   ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Работы по поиску неисправностей и возможные ремонтные работы должны производиться с соблюдением ВСЕХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, указанных в главе 6 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" и в главе 3 " ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ".

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Подъёмник не работает. | Неисправность в системе электрооборудования. | Проверить соединения и компоненты электрообору-дования на их состояние. |
| Возможен только подъём, опускание не производится. | Повреждён соленоидный клапан опускания (Фиг. 57). Неисправна электромехани-ческая панель управления. Неисправен фотоэлемент. | Проверить подвод питания к соленоидному клапану. Заменить электромехани-ческую панель управления. Связаться с сервисным отде-лом. |
| Операция опускания проис-ходит слишком медленно. | Клапан управления опуска-нием не работает правильно | Связаться с сервисным отде-лом. |
| Мотор вращается но опера-ции подъёма произведены быть не могут. | Электроклапан опускания заело в открытом положе-нии. В баке нет масла. Мотор вращается не в пра-вильном направлении. | Связаться с сервисным отде-лом. Долить масло до указанного уровня. Проверить мотор на пра-вильность направления вра-щения. Если необходимо, поменять местами две фазы. |
| Мотор вращается, но ско-рость подъёма чрезмерно мала. | Частично открыт электро-клапан опускания. Частично забит фильтр вса-сывания. Изношен насос. | Связаться с сервисным отде-лом. Связаться с сервисным отде-лом. Связаться с сервисным отде-лом. |
| Груз величины номинальной грузоподъёмности не может быть поднят. | Неисправность клапана мак-симального давления (см. Фиг. 14). Изношен насос. | Связаться с сервисным отде-лом. Связаться с сервисным отде-лом. |
| Платформы не синхронизи-рованы | Течь в системе гидравлики. | Проверить возможную течь в системе гидравлики, ус-транить её и произвести все действия по синхронизации, которые указаны на стр. 44). В случае повторения свя-заться с сервисным отде-лом. |
| Не одновременное начало движения платформ или вспомогательного подъём-ника. | Наличие пузырьков воздуха в контуре гидравлики. | Произвести операцию уда-ления воздуха в соответ-ствии с инструкциями, опи-санными в параграфе "РА-БОТА". В случае повторения свя-заться с сервисным отде-лом. |
| Неразъединение механиче-ских упоров безопасности | Неисправность электрокла-пана пневматики. Недостаточное давление во-здуха. Изношены или повреждены уплотнения цилиндра. Слишком короткое время подъёма упоров. | Связаться с сервисным отде-лом. Проверить систему пневма-тики. Связаться с сервисным отде-лом. Увеличить время подъёма упоров с помощью трим-мера, расположенного на па-нели управления (Фиг. 56). |

ПЕРЕБОЙ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

| Фиг. 57 | 1) ОПУСКАНИЕ ПЛАТФОРМ N – AT (Фиг. 57) В случае, если подъёмник находится в положении остановки на упорах, работайте ручным насосом (с рукояткой "А") для рассоединения механических упоров безопасности. После этого откройте вручную, с помощью отвёртки пневматический соленоидный клапан "В". Отворачивайте рукоятку соленоидного клапана опускания "С". Когда опускание будет закончено, установите всё в то положение, которое было изначально. |
| --- | --- |

| Фиг. 58 | 2) ОПУСКАНИЕ ПЛАТФОРМ N PG – AT PG (Фиг. 58) Снимите соленоид с клапана, который переключает с ДАТЧИКА СМЕЩЕ-НИЙ на ПЛАТФОРМЫ "D", отвернув кольцевую гайку "Е". После этого наверните её снова, чтобы обеспечить ручное открывание соленоидного клапана. Производите действия как в пункте 1. |
| --- | --- |

3) ОПУСКАНИЕ ПЛАТФОРМ ATLT (Фиг. 59)

Снимите соленоид с клапана, который переключает с ПЛАТФОРМ на ПОДЪЁМНЫЙ СТОЛ "F", отвернув кольцевую гайку "G". После этого наверните её снова, чтобы обеспечить ручное открывание соленоидного клапана.

Производите действия как в пункте 1.

Фиг. 59

ОПУСКАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПОДЪЁМНИКА ATLT (Фиг. 60)

Снимите соленоид с клапана "Н", расположенного позади цилиндров, отвернув кольцевую гайку "I". После этого наверните её снова, чтобы обеспечить ручное открывание соленоидного клапана. Отворачивайте рукоятку соленоидного клапана опускания "С".

Когда опускание будет закончено, установите всё в то положение, которое было изначально.

Фиг. 60

ПРИЛОЖЕНИЕ "А"   СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА

ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ПОДЪЁМНИКА СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДО-СТОРОЖНОСТИ, РАССМОТРЕННЫЕ В ГЛАВЕ 3, И ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СБОРКЕ ПОДЪЁМНИКА.

Подъёмник может быть подготовлен к утилизации только уполномоченными техниче-скими специалистами, как в случае его сборки.

Металлические детали подъёмника могут быть утилизированы как железный металлолом. Во всех случаях при утилизации подъёмника, все материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством той страны, в которой установлен подъёмник.

Имейте также ввиду, что для целей снятия налогообложения, фактическая сдача подъёмника в утиль должна быть задокументирована с составлением отчётов и форм в соответствии с действующим законодательством той страны, в которой установлен подъёмник.

ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ

Данное оборудование не имеет риска возгорания. В любом случае помещение, в котором установлен автомобильный подъёмник, должно отвечать требованиям правил пожарной безопасности, действующих в той стране, в которой установлен подъёмник. Наоборот, поднятые автомобили могут оказаться опасными в отношении риска возгорания (возможная утечка топлива при работе с мотором, или испарения топлива, или искры от аккумуляторной батареи или прочие причины). Всегда держите наготове один или большее количество переносных огнетушителей в зоне доступности взятия рукой (с места оператора), чтобы любая возможная опасность могла быть немедленно ликвидирована.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙ

Во время погрузки/разгрузки подъёмника, его установки, сборки и разборки для утилизации, должны выполняться все меры предосторожности, указанные в правилах предотвращения аварий (каски, перчатки, безопасная обувь), действующих в той стране, в которой установлен подъёмник.

Кроме того, должны также выполняться все правила обеспечения безопасности при использовании автопогрузчиков, подмостков и пр.

ПРИЛОЖЕНИЕ "В"   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Замена деталей и ремонт подъёмника требуют выполнения всех МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, указанных в главе 6 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" и в главе 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ".

Примите все необходимые меры для того, чтобы ИЗБЕЖАТЬ ЛЮБОГО СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДЪЁМНИКА:

(	Включатель электропитания от сети на панели управления должен быть заперт в положении "0".

(	Ключ замка должен храниться у слесаря по проведению технического обслуживания  в течение всего срока проведения работ.

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

При заказе запасных частей должно быть чётко указано следующее:

(	серийный номер и год выпуска вашего подъёмника;

( код запрашиваемой детали (см. "КОДЫ" в таблицах);

(	требующееся количество.

Заказ должен быть адресован напрямую производителю.

"ВЗОРВАННЫЙ" ВИД ПОДЪЁМНИКА

СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ

| Код | Реком. | Наименование |
| --- | --- | --- |
| А0301 |  | Болт М12х35 12.9 |
| А0328 |  | Угловая соединительная деталь 1/4" для трубок ( 8 |
| А0386 |  | Прямой фитинг М1/4" - ( 8 |
| А0527 |  | Прямая соединительная деталь М1/8" - ( 4/2 |
| А0723 |  | Болт TCEI М8х20 UNI 5931 |
| А4070 |  | Вращающееся угловое соединение М 1/8х6 |
| В0043 |  | Винт TCTCR М5х16 UNI 7687 |
| В0240 |  | Стопорное кольцо Е35 UNI 7435 |
| В0743 |  | Переходник |
| В3035 | * | Главный включатель электропитания |
| В3036 |  | Сигнальная лампочка |
| В3042 |  | Концевая деталь |
| В3052 | * | Вторичный предохранитель |
| В3064 | * | Кнопка вверх/вниз |
| В3066 | * | Кнопка отключения фотоэлемента |
| В3068 | * | Фотоэлемент |
| В3081 |  | Штуцер 1/4" |
| В3085 |  | Тройник М-F-М 1/4" (муж.-жен.) |
| В3086 |  | Парашютный клапан |
| В3088 |  | Сирена |
| В3095 | * | Датчик |
| В3099 |  | Кнопка конечного этапа опускания |
| В3101 | * | Электроклапан |
| В3106 |  | Самосмазывающаяся втулка ( 30х34х30 |
| В3108 |  | Кольцевая гайка |
| В3411 |  | Поршень 1 |
| В3412 |  | Поршень 2 |
| В3425 |  | Болт |
| В3427 |  | Пластина |
| В3478 |  | Рампа |
| В3479 |  | Соединительный стержень рампы Saturnus S40 ZB |
| В3485 |  | Блок управления МС2 F9,5 Saturnus S40 ZB |
| В3487ХХ |  | Останов колёс |
| В3488 |  | Предохранитель |
| В3497 |  | Электроклапан |
| В3607 |  | Комплект прокладок |
| В3608 |  | Комплект прокладок |
| В3609 |  | Цилиндр |
| В3610 |  | Цилиндр |
| В3611 |  | Шланг 1/4 |
| В3612 |  | Шланг 3/8 |
| В3613 |  | Шланг 3/8 |
| В3614 |  | Шланг 1/4 |
| В3619 |  | Коробка электрооборудования |
| В3620 |  | Коробка электрооборудования |
| В3622ХХ |  | Коробка электрооборудования |
| В3623 |  | Отражатель фотоэлемента |
| В3624 |  | Цилиндр |
| В3625 |  | Цилиндр |
| В3626 |  | Пневматический клапан |
| В3627 |  | Электроклапан |
| В3628 |  | Контактор |
| В3629 |  | Трансформатор SAT 40 |
| В3630 |  | Панель с электрооборудованием SAT 40 |
| В3634 |  | Соединительная деталь |
| В3635 |  | Угольник |
| В3637 |  | Гидравлический переходник M-F(GAS) 3/8 муж.-жен.) |
| В3639 |  | Комплект уплотнений |
| В3640 |  | Комплект уплотнений |
| В3644 |  | Цилиндр |
| В3647 |  | Шланг 1/4 |
| В3652ХХ |  | Платформа SX |
| В3653ХХ |  | Платформа DX |
| В3654ХХ |  | Наружный рычаг |
| В3655ХХ |  | Внутренний рычаг |
| В3656 |  | Ось петли |
| В3657 |  | Ось рычага |
| В3658 |  | Ось петли |
| В3659 |  | Ось |
| В3660 |  | Ось |
| В3661 |  | Ролик рычага платформ |
| В3662 |  | Опора фотоэлемента |
| В3663ХХ |  | Основание |
| В3664 |  | Опора датчика |
| В3665ХХ |  | Платформа SX |
| В3666 |  | Соединение рычага платформы |
| В3667ХХ |  | Поворотная пластина платформы |
| В3668ХХ |  | Удлинитель |
| В3669ХХ |  | Рычаг |
| В3670ХХ |  | Рычаг |
| В3671 |  | Подвижная пластина |
| В3672 |  | Неподвижная пластина |
| В3673 |  | Стержень |
| В3674 |  | Стержень |
| В3675 |  | Стержень |
| В3676 |  | Стержень |
| В3677 |  | Ролик |
| В3678ХХ |  | Платформа DX |
| В3685ХХ |  | Корпус стойки управления |
| В3686ХХ |  | Боковая панель корпуса стойки |
| В3687ХХ |  | Передняя дверца корпуса стойки |
| В3688ХХ |  | Панель управления |
| В3691 |  | Микровыключатель |
| В3701 |  | Болт с шестигранной головкой М42х70 |
| В3702 |  | Самоконтрящаяся кольцевая гайка |
| В3703 |  | Штифт М6х16 |
| В3704 |  | Соединение останова колеса |
| В3711ХХ |  | Платформа SX |
| В3713 |  | Держатель предохранителей Stratos/Saturnus |
| В3714 |  | Насос |
| В3715 |  | Бак для масла на 14 литров |
| В3718 |  | Шланг 1/4 |
| В3719 |  | Шланг 3/8 |
| В3721 |  | Шланг 3/8 |
| В3722 |  | Шланг 1/4 |
| В3723 |  | Шланг 1/4 |
| В3725 |  | Шланг 1/4 |
| В3726 |  | Шланг 1/4 |
| В3728 |  | Тройник М-М-М 1/4 (муж.-муж.-муж) |
| В3729 |  | Тройник М-М-F (муж.-муж.-жен.) |
| В3730 |  | Блок гидравлики в сборе |
| В3731 |  | Электроклапан |
| В3734ХХ |  | Платформа DX |
| В3775ХХ |  | Покрытие |
| В3814 |  | Угловое соединение М-F 3/8" (муж.-жен.) |
| В3815 |  | Шланг 1/4 |
| В3816 |  | Шланг 1/4 |
| В3817 |  | Шланг 1/4 |
| В3819 |  | Шланг 1/4 |
| В3880 |  |  |
| В3881 |  |  |
| В3882 |  |  |
| В3883 |  |  |
| В3884 |  |  |
| В3885 |  |  |
| В3905 |  |  |
| В3906 |  |  |
| В3907 |  |  |
| В4227ХХ |  | Колпачок кнопки |
| В4337 |  | Кран высокого давления |
| В4338 |  | Тройник |
| В4365 | * | Полная плата электрики |
| В4374 | * | Комплект соленоидного клапана |
| В4375 |  | Комплект магнитного картриджа* |
| В4377 |  | Катушка 24 вольта* |
| В4378 |  | Соединительное устройство для соленоидного клапана* |
| В4379 |  | Комплект блока ручного насоса 341 |
| В4380 |  | Блок ручного насоса 554 |
| В4381 |  | Уплотнительное кольцо |
| В4382 |  | Болт с шестигранной головкой М6х60 |
| В4383 |  | Шайба 6,4х12,5х1,6 |
| В4384 |  | Клапан LT.9.5 |
| В4387 |  | Хомут СС55090 |
| В4388 |  | Выпускная трубка D.5х9 L=290 |
| В4389 |  | Фланец в сборе 150 бар |
| В4390 | * | Контрольный клапан |
| В4391 | * | Клапан максимального давления 150 бар |
| В4392 |  | Уплотнительное кольцо |
| В4393 |  | Защитная пробка клапана максимального давления |
| В4394 |  | Фланец с отверстиями 1/4" |
| В4397 |  | Крепёжная пластина бака |
| В4399 |  | Комплект держателей резиновых колец для шланга D.5х9 |
| В4400 |  | Комплект деталей крепления мотора |
| В4401 |  | Комплект деталей крепления бака |
| В4402 |  | Комплект первичного выпуска |
| В4403 |  | Алюминиевая шайба 13,5х18х1,5 |
| В4404 |  | Картридж клапана управления опусканием |
| В4405 |  | Трубка выпуска L=230 |
| В4406 |  | Комплект выпуска клапана максимального давления |
| В4407 |  | Комплект деталей заборного устройства |
| В4408 |  | Уплотнительное кольцо |
| В4409 |  | Плоский фильтр D.62 3/8" |
| В4410 |  | Заборная трубка |
| В5053 | * | Винт 1/4 |
| В5186 |  | Шарик для подвижных пластин |
| В6002 |  | Болт TCEI М8х28 + вставленная шайба |
| В6003 |  | Фланец электромотора "N" |
| В6004 |  | Соединительная муфта "LM" |
| В6005 |  | Соединительная муфта "LР" |
| В6015 |  | Уплотнительное кольцо |
| В6020 |  | Болт TCEI M6x40 UNI 5931 |
| С0092 |  | Тройник F-F-M 1/4" (жен.-жен.-муж.) |
| С0242 |  | Соединительная деталь MF 1/2"х1/4" |
| С0278 |  | Угольник М5х( 6 |
| С0339 |  | Рилсановый шланг ( 8х6 |
| С0348 |  | Тройник F-F-F 1/4" (жен.-жен.-жен.) |
| С0516 |  | Понижающий переходник M-F 3/8"-1/4" (муж.-жен.) |
| С0611 |  | Шайба Р 13х18,5 UNI 6592 ZB |
| С0630 |  | Медная шайба ( 14х20 |
| R0046 |  | Гайка М12 |
| R0068 |  | Запорное кольцо Е30 UNI 7435 |
| R0132 |  | Шайба 3/8" UNI 7989 |
| R0171 |  | Стопорное кольцо Е45 UNI 7435 |
| R0649 |  | Самосмазывающаяся втулка 30х34х20 бронзовая |
| R2095 |  | Гайка М14 UNI 5588 |
| R3034 |  | Угольник ММ 1/4" (муж.-муж.) |
| S3035 |  | Самосмазывающаяся втулка 35х39х20 |
| S3514 |  | Самосмазывающаяся втулка 35х39х40 |
| S4011 |  | Тройник |
| S4012 |  | Болт с отверстием 3/8" |
| S4504 |  | Ниппель 3/8"-1/4" |
| S6000 |  | Мотор трёхфазный 230-400 вольт / 50 герц / 3 кВт |
| S6017 |  | Предохранитель 500 МА 5х20 |
| Z_RICAMBI |  | * = Рекомендованные запасные части |

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05