РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НОЖНИЧНЫЙ

ШИНОМОНТАЖНЫЙ ПОДЪЁМНИК

TOPLIFT SS

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05

ХРАНЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Данное руководство является неотъемлемой частью подъёмника, и оно должно всегда находиться при нём, даже в случае его продажи. Это руководство должно храниться поблизости от подъёмника, в легко доступном месте, оператор и персонал, проводящий техническое обслуживание, должны быть способны легко и в любое время его найти, и быстро получить из него нужную консультацию.

|  | ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНОЕ И ПОВТОРНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПРЕДУПРЕЖ-ДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. |
| --- | --- |

Содержание

Безопасность …………………………………………………………………………….	  3

Введение ……………………………………………………………………………..	  3

Символы …………………………………………………………………………….	  3

Предназначенное использование …………………………………………………	  3

Инструкции по обеспечению безопасности при вводе в эксплуатацию …….	  4

Инструкции по обеспечению безопасности при работе ……………………….	  4

Инструкции по обеспечению безопасности при техническом обслуживании	  4

1.   Назначение и характеристики ……………………………………………………	  5

2.   Основные технические параметры ………………………………………………	  6

ХРАНЕНИЕ ………………………………………………………………………….	  7

ВСКРЫТИЕ ЯЩИКОВ ……………………………………………………………..	  7

УТИЛИЗАЦИЯ ЯЩИКОВ ………………………………………………………….	  7

3.   ТРАНСПОРТИРОВКА …………………………………………………………….	  7

4.   РАСПАКОВКА ……………………………………………………………………..	  8

5.   Установка и испытания …………………………………………………………...	  8

6.   Техническое обслуживание ……………………………………………………….	  9

6.1   График технического обслуживания ………………………………………	  9

7.   Работа ………………………………………………………………………………..	10

7.1   Дефекты / неправильная работа ……………………………………………	10

7.2   Органы управления ………………………………………………………….	11

7.2.1   Узел управления ………………………………………………………..	11

7.3   Работа …………………………………………………………………………..	12

7.3.1   Подготовка ………………………………………………………………	12

7.3.2   Подъём …………………………………………………………………...	13

7.3.3   Автомобиль в поднятом состоянии ………………………………….	13

7.3.4   Опускание ……………………………………………………………….	13

7.4   Защита от неуполномоченного использования …………………………..	14

8.   Поиск неисправностей ……………………………………………………………	15

9.   Система электрооборудования …………………………………………………..	16

10. Система гидравлики ………………………………………………………………	17

11. "Взорванный" чертёж …………………………………………………………….	18

12. Перечень деталей …………………………………………………………………..	19

Безопасность

Введение

Внимательно прочтите данное руководство перед тем, как начать работать на подъёмнике, и выполняйте все инструкции. Всегда храните это руководство на видном месте.

Получение травм персоналом и повреждение имущества, вызванные несоблюдением этих инструкций по обеспечению безопасности, не покрываются правилами ответственности за изделие.

Символы

|  | Невыполнение инструкций может привести в результате к получению травм персоналом. |
| --- | --- |

|  | Невыполнение инструкций может привести в результате к повреждению имущества. |
| --- | --- |

|  | Важная информация |
| --- | --- |

Предназначенное использование

Подъёмник разработан для безопасного подъёма автомобилей. Соблюдайте номинальную грузоподъёмность и распределение нагрузок на подъёмнике.

|  | Грузоподъёмность | Распределение нагрузки - Спереди : сзади |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минимально | Максимально |
| TOPLIFT SS | 3000 кг | 3 : 2 | 2 : 3 |

В принципе подъёмник разработан для одного направления заезда.

Направление заезда

Инструкции по обеспечению безопасности при вводе в эксплуатацию

(  	Подъёмник может быть установлен и введён в эксплуатацию только уполномоченным персоналом по его техническому обслуживанию.

(	Стандартная версия подъёмника не может быть установлена и введена в эксплуатацию вблизи от взрывчатых веществ или воспламеняющихся  жидкостей, вне помещений или во влажных помещениях (например, в которых производится мойка автомобилей).

Инструкции по обеспечению безопасности при работе

(	Прочтите руководство по эксплуатации.

(	На подъёмнике должны работать только уполномоченные операторы старше 18 лет.

(	Всегда содержите подъёмник и зону вокруг подъёмника в чистом виде и свободными от инструментов, деталей, мусора и т.д.

(	Как только упоры коснутся точек опоры автомобиля, проверьте упоры на их фиксацию.

(	После того как автомобиль будет поднят на небольшую высоту, остановите подъёмник и проверьте упоры на надёжность их контакта.

(	Всегда поднимайте автомобиль с использованием всех четырёх упоров.

(	Во время циклов подъёма и опускания автомобиля, обеспечивайте, чтобы двери автомобиля были закрыты.

(	Во время циклов подъёма и опускания автомобиля, внимательно наблюдайте за автомобилем и подъёмником.

(	Не позволяйте никому находиться в зоне подъёмника во время циклов его подъёма и опускания.

(	Не позволяйте никому находиться на подъёмнике или внутри поднятого автомобиля.

(	Используйте подъёмник только для тех целей, для которых он предназначен.

(	Соблюдайте применимые правила предотвращения аварий.

(	Не перегружайте подъёмник. Его номинальная грузоподъёмность указана на табличке с техническими данными.

(	Используйте только рекомендованные производителем точки подъёма автомобиля.

(	После установки автомобиля на подъёмнике, затяните ручной тормоз.

(	Будьте внимательны при снятии и установке тяжёлых компонентов (из-за смещения центра тяжести).

(	Главный включатель служит и как аварийный выключатель. В случае аварийной ситуации поверните его в положение 0.

(	Защищайте все детали электрооборудования от влаги и водяного тумана.

(	Защищайте подъёмник от неуполномоченного использования при помощи навесного замка, устанавливаемого на главном включателе.

Инструкции по обеспечению безопасности при техническом обслужива-нии

(	Техническое обслуживание подъёмника и его ремонт должны производиться только уполномоченным персоналом.

(	Перед производством любого технического обслуживания или ремонта, поверните главный включатель в положение "выключено" и заприте его на висячий замок.

(	Работы над генератором импульсов или выключателями от близости массы должны производиться только уполномоченным персоналом по обслуживанию подъёмника.

(	Работы с электрооборудованием должны производиться только сертифицированным электриком.

(	Обеспечивайте, чтобы отрицательно влияющие на экологию вещества утилизировались только в соответствии с применяемыми правилами.

(	Не применяйте для чистки струи воздуха под высоким давлением / струи пара или едкие чистящие вещества. Риск повреждения!

(	Не заменяйте и не отключайте устройства обеспечения безопасности.

(	Листы с данными масла для гидравлики должны быть получены, и храниться в легко доступном месте для получения справок в аварийной ситуации.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ внимание БЕЗОПАСНОСТИ!

1. 	Пожалуйста, проверяйте подъёмник перед началом работы. Если подъёмник не сбалансирован, пожалуйста, отрегулируйте его и проверьте упоры безопасности и имейте ввиду, он не должен работать вне помещения.

2.	Вы должны установить платформы на упоры безопасности и после этого начинать работу.

3.	Пожалуйста, чаще проверяйте детали привода на отсутствие проскальзывания. Пожалуйста, смазывайте вал между осями через каждые 5 – 7 дней.

4.	При работе, пожалуйста, соблюдайте инструкции и знаки по обеспечению безопасности.

5.	Пожалуйста, заменяйте масло при смене сезонов (летом применяйте 46# / а зимой 32#).

Примечание: Данный подъёмник не разрешено использовать вне помещений.

1.  Назначение и характеристики

Гидравлический ножничный подъёмник TOPLIFT SS служит для проверки, технического обслуживания легковых автомобилей различных типов и особенно для работы с наружной частью автомобиля.

Для подъёма автомобиля, на подъёмнике имеются две платформы, длина и ширина упоров может быть отрегулирована. Компактная конструкция, малое занимаемое пространство, небольшой вес и удобство заезда.

Для надёжной работы: Китайский насос и электронные блоки хорошего качества, механические реечные самоустанавливающиеся упоры безопасности, давление гидравлики, всё это безопасно и надёжно. Нет необходимости в подготовке фундамента, можно располагать подъёмник на полу.

Подъёмник состоит из механической конструкции подъёмника и системы гидравлики.

2.  Основные технические параметры

Грузоподъёмность	3000 кг

Высота подъёма	1000 мм

Минимальная высота	120 мм

Время подъёма	45-50 сек.

Мощность мотора	2,2 кВт

Подаваемое электропитание    3 фазы переменного тока 400 вольт / 50 герц (60 герц)

Номинальное давление масла  16 мПа

Вес нетто	400 кг

Уровень шума	менее чем 70 децибел

ХРАНЕНИЕ

Упакованный подъёмник всегда должен храниться  в защищённом месте под крышей при температуре между -10 (С и +40 (С и на него не должен падать прямой солнечный свет.

ВСКРЫТИЕ ЯЩИКОВ

Когда прибудут ящики, проверьте, чтобы подъёмник не был повреждён во время транспортировки, и чтобы все детали, перечисленные в документации, имелись в наличии. Ящики необходимо открывать со всеми возможными предосторожностями, чтобы избежать повреждения подъёмника или его деталей. Обеспечьте, чтобы детали не падали из ящика во время его вскрытия.

УТИЛИЗАЦИЯ ЯЩИКОВ

Деревянные детали ящиков могут быть использованы заново, или переработаны.

3.  ТРАНСПОРТИРОВКА

Для облегчения транспортировки, УПАКОВКА скреплена упаковочной ЛЕНТОЙ, а стойка управления упакована в фанерную коробку. Она должна перемещаться с помощью вильчатого погрузчика соответствующей грузоподъёмности с захватом за её середину.

|  | Операции по перемещению и по установке могут быть очень опасными, если они не будут производиться с наибольшим вниманием. Проверяйте целостность и пригодность имеющихся средств механизации работ. |
| --- | --- |

|  | ВСЕ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ, ПОДЪЁМУ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАСПАКОВКЕ ПОДЪЁМНИКА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПЫТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ СО ЗНАНИЕМ ПОДЪЁМНИКА И СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА. |
| --- | --- |

УПАКОВКА может быть поднята и перемещена с помощью погрузчика (Фиг. 1). Если используются грузоподъёмные механизмы, то ящик должен быть закреплён с помощью не менее двух строп.

Фиг. 1                                                                           Фиг. 2

Выбранное оборудование должно быть пригодным для обеспечения безопасного подъёма и перемещения груза, принимая во внимание его габариты и вес.

4.  РАСПАКОВКА

Проверьте, чтобы оборудование находилось в отличном состоянии, убедитесь, что никакие детали не повреждены и не отсутствуют. Используйте для справок приведённую ниже иллюстрацию. Если имеются сомнения, то не пользуйтесь подъёмником и свяжитесь с Вашим розничным торговцем.

5.  Установка и испытания

1.	Выньте подъёмник из упаковки и установите его на полу, после этого подсоедините шланги гидравлики.

2.	Заливка масла для гидравлики:

Залейте в масляный бак 10 литров масла для гидравлики (масло для гидравлики приобретается пользователем).

3.	Регулировка подъёмника:

Включите подачу электропитания, нажмите кнопку подъёма UP, поднимите платформы на высоту 100-200 мм, затем нажмите кнопку опускания. Сделайте это 4-5 раз и каждый раз увеличивайте высоту подъёма на 100-200 мм. Если подъёмник работает нормально, то его можно эксплуатировать.

4.	УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1.  Температура окружающей среды должна быть 5 – 40 (С.

2.  Влажность должна быть 30 – 95%.

3. Температура транспортировки и хранения должна быть между 25 и 55 (С, и в течение короткого периода времени, не превышающего 24 часа, до 70 (С.

4.  Высота установки над уровнем моря максимально 1000 м.

5.	В конце срока службы подъёмника, масло для гидравлики должно быть слито и затем утилизировано как нормальный промышленный отход в соответствии с действующим законодательством.

6.  Техническое обслуживание

|  | Перед техническим обслуживанием подъёмника, выключите подъёмник и заприте главный включатель. |
| --- | --- |

|  | Указанные ниже интервалы технического обслуживания относятся к средней загрузке подъёмника в мастерской. Подъёмник необходимо проверять более часто при его большой загрузке. |
| --- | --- |

6.1  График технического обслуживания

Для обеспечения бесперебойной работы и длительного срока службы подъёмника, производите процедуры периодического предупредительного технического обслужива-ния.

| Интервал | Техническое обслуживание, которое должно быть проведено | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 неделя | Опорная рама / Упоры | ( Проверяйте упоры на зацепление ( Смажьте маслом из маслёнки все оси шарниров подъёмника ( Ролики опускания и подъёма дол-жны быть чистыми и смазанными |
| 6 месяцев | Точки смазки | ( Проверяйте и смазывайте, как тре-буется: - Направляющие скольжения |
|  | Гайки анкерных болтов | ( Проверьте все гайки на правиль-ность момента затяжки и подтяните их, как это требуется. |
| 12 месяцев | Система гидравлики | ( Проверьте уровень масла для гид-равлики ( Замените масло для гидравлики. Во время замены масла очистите масля-ный бак и фильтр. Поддерживайте уровень масла в течение длительного времени на верхней отметке ( Проверьте затяжку шлангов и соединительных деталей трубопрово-дов |

7.  Работа

Работать на подъёмнике могут только уполномоченные операторы старше 18 лет.

После установки автомобиля на подъёмнике, затягивайте ручной тормоз.

Во время циклов подъёма и опускания, не позволяйте никому находиться в зоне подъёмника.

Во время циклов подъёма и опускания, внимательно наблюдайте за автомобилем и подъёмником.

|  | Соблюдайте номинальную грузоподъёмность подъёмника и распределе-ние нагрузок. |
| --- | --- |

Не позволяйте никому забираться на подъёмник и оставаться внутри автомобиля.

После небольшого подъёма автомобиля, остановите подъёмник и проверьте упоры на надёжность контакта.

После того, как упоры войдут в контакт с точками опоры автомобиля, проверьте упоры на зацепление фиксации. Обеспечьте, чтобы двери автомобиля во время циклов подъёма и опускания были закрыты.

Перед началом работы на подъёмнике, уберите вокруг него все препятствия.

Вес поднимаемого автомобиля не должен превышать грузоподъёмность подъёмника.

Перед подъёмом, пожалуйста, надёжно затяните ручной тормоз автомобиля и подложите под колёса пластмассовые упоры против скольжения.

Во время циклов подъёма и опускания, будьте внимательны. При появлении любой ненормальности в работе, остановите подъёмник, проверьте его и устраните неисправность.

Когда оборудование не работает, или на ночь, опустите подъёмник в крайнее нижнее положение, уберите с него автомобиль и затем выключите электропитание.

7.1  Дефекты / неправильная работа

|  | В случае появления дефектов или неправильной работы, такой, как движение с рывками или деформация элементов конструкции, немедленно поставьте подъёмник на опоры или опустите его. Выключите электропитание и заприте главный включатель на висячий замок. Свяжитесь с квалифицированным персоналом по обслуживанию подъёмника. |
| --- | --- |

7.2   Органы управления

7.2.1   Узел управления

| Сигнал подачи питания Кнопка устано- вки на упоры |  | Кнопка подъёма Кнопка опускания Главный включатель |
| --- | --- | --- |

|  | Главный включатель используется в качестве аварийного выключателя. В случае аварийной ситуации, установите его в положение 0. |
| --- | --- |

| Главный включатель в положении 0. Подача электропитания прервана. Главный включатель в положении 1. Подъёмник готов к работе. |  |
| --- | --- |

Кнопка подъёма (UP)

После того, как будет нажата любая из кнопок, подъёмник будет двигаться до тех пор, пока эта кнопка не будет отпущена или не будет достигнуто крайнее положение.

Кнопка опускания (DOWN)

Для полного опускания платформ, нажимайте кнопку опускания (DOWN).

Кнопка установки на упоры

Для опускания платформ подъёмника на механические упоры безопасности, нажмите кнопку "LOCK".

7.3   Работа

7.3.1   Подготовка

- Полностью опустите подъёмник.

- Медленно установите автомобиль, чтобы платформы находились в его средней части. Затяните ручной тормоз.

- Установите под автомобиль упорные переходники в местах опорных точек, рекомендованных производителем.

- Установите упоры так, чтобы они равномерно касались всех четырёх точек опоры.

5.	Отойдите от автомобиля и оставайтесь на расстоянии от подъёмника.

|  | Всегда поднимайте автомобиль с использованием всех четырёх упоров. |
| --- | --- |

7.3.2   Подъём

|  | Во время циклов подъёма и опускания: Внимательно наблюдайте за автомобилем и подъёмником, не позволяйте никому стоять в зоне подъёмника и обеспечьте, чтобы двери автомобиля были закрыты. После того, как упоры войдут в контакт с точками опоры, проверьте их фиксацию. После подъёма автомобиля на небольшую высоту, остановите подъёмник и проверьте упоры на надёжность контакта. |
| --- | --- |

1.   Установите главный включатель в положение 1.

(  Подъёмник готов к работе.

2. 	Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку подъёма "UP" до тех пор, пока платформы подъёмника не достигнут желаемой высоты.

(	Подъёмник остановится, если кнопка будет отпущена, или будет достигнута предельная высота подъёма.

7.3.3  Автомобиль в поднятом состоянии

(	Соблюдайте все правила предотвращения аварий.

(	Не разрешайте неуполномоченным лицам стоять под поднятым автомобилем.

(	Избегайте рывков автомобиля.

(	Следите, чтобы около подъёмника не было инструментов, деталей и пр.

(	При снятии или установке тяжёлых агрегатов, крепите автомобиль к опорным рычагам с помощью строп.

7.3.4  Опускание

|  | Во время циклов подъёма и опускания: Внимательно наблюдайте за автомобилем и подъёмником, не позволяйте никому стоять в зоне подъёмника и обеспечьте, чтобы двери автомобиля были закрыты. |
| --- | --- |

1.	Удалите из зоны подъёмника инструмент, подставки или другие предметы

2.   Установите главный включатель в положение 1.

(  	Подъёмник готов к работе.

3.	Нажимайте кнопку опускания "DOWN" до тех пор, пока платформы подъёмника не достигнут желаемой высоты.

(	Подъёмник остановится, если кнопка будет отпущена.

4.	Для того чтобы полностью опустить платформы, освободите кнопку опускания "DOWN".

5.	Опустите платформы подъёмника в самое низкое положение и съезжайте на автомобиле с подъёмника.

7.4  Защита от неуполномоченного использования

В выключенном положении 0, главный включатель может быть защищён от вмешательства с помощью навесного замка.

8.  Поиск неисправностей

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Мотор не вращается | ( Плохой контакт проводов | Проверить и соединить провода |
|  | ( Контактное устройство не работает | Проверить или заменить контактное устройство |
|  | ( Плохая работа концевого выключателя | Отрегулировать или заменить концевой выключатель |
| Двигатель вращается, но подъём не производится | ( Пыль внутри электромагнитного клапана | Проверить электромагнитный клапан и очистить его |
|  | (Недостаточно масла для гидравлики | Долить масло для гидравлики |
| Скорость подъёма медлен-ная | Течь в уплотнении гидравлики | Заменить уплотнение гидравлики |
| Движение происходит рыв-ками | ( Воздух в контуре давления гидравлики | Удалить воздух повторяющимися подъёма-ми и опусканиями |
|  | ( Протечка воздуха в верхнем подсое-динении заборной трубки к насосу | Проверить уплотнение заборной трубки |
|  | ( Забита сетка фильтра | Очистить её |
| Происходит только подъ-ём, опускания не происхо-дит | ( Повреждение электромагнитного клапа-на | Проверить и при необходимости заменить |
|  | ( Отсутствие соединения в кнопке | Проверить кнопку |
|  | ( Электромагнитный клапан заблокиро-ван | Проверить или заменить электромагнитный клапан |
|  | ( Электромагнитный клапан опускания не открывается | Проверить или заменить электромагнитный клапан |
|  | ( Масло для гидравлики слишком густое (зимой) | Залить масло в соответствии с руковод-ством |
| Течь масла | ( Ослабло соединение | Подтянуть соединение |
|  | ( Повреждено уплотнение в соединении | Заменить уплотнение |

9.  Система электрооборудования

| 1 | FR | Размыкатель | 5 | T | Трансформатор | 9 | KТ | Реле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | Мотор | 6 | KM | Контактор | 10 | FU | Предохранитель |
| 3 | QS | Главный включатель | 7 | QY | Клапан |  |  |  |
| 4 | SB | Кнопка | 8 | YV | Клапан |  |  |  |

10.  Система гидравлики

11.  "Взорванный" чертёж

12.  Перечень деталей

| Поз. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя платформа в сборе | 2 |
| 2 | Наружный рычаг в сборе | 1 |
| 3 | Внутренний рычаг в сборе | 1 |
| 4 | Основание | 2 |
| 5 | Гидравлический цилиндр | 2 |
| 6 | Болт М8х55 с шестигранным углублением в головке | 8 |
| 7 | Внешний фиксированный блок рычагов | 4 |
| 8 | Шарнир крепления цилиндра | 2 |
| 9 | Шарнир крепления упора безопасности | 2 |
| 10 | Устройство обеспечения безопасности в сборе | 2 |
| 11 | Цилиндр пневматики | 2 |
| 12 | Концевой выключатель | 1 |
| 13 | Рейка устройства обеспечения безопасности | 2 |
| 14 | Болт М5х16 с шестигранным углублением в головке | 16 |
| 15 | Фиксированная пластина упора безопасности | 2 |
| 16 | Рампа в сборе | 4 |
| 17 | Шарнир рампы | 8 |
| 18 | Пружинная шайба шарнира диаметром 14 | 8 |
| 19 | Соединительная ось шарнира рампы | 4 |
| 20 | Пружинная шайба шарнира диаметром 12 | 8 |
| 21 | Пружинная шайба шарнира диаметром 25 | 16 |
| 22 | Шайба шарнира | 4 |
| 23 | Внутренний шарнир | 4 |
| 24 | Ось шарнира | 4 |
| 25 | Втулка SF2530 | 4 |
| 26 | Втулка SF2515 | 12 |
| 27 | Наружный шарнир | 4 |
| 28 | Верхняя соединительная ось | 4 |
| 29 | Втулка SF2525 | 4 |
| 30 | Соединительная ось внутренних рычагов | 2 |
| 31 | Втулка SF3045 | 12 |
| 32 | Гайка М27 | 8 |
| 33 | Соединительная ось наружных рычагов | 2 |
| 34 | Втулка оси | 2 |
| 35 | Стойка управления | 1 компл. |
| 36 | Шланги пневматики в сборе | 1 компл. |
| 37 | Шланг гидравлики | 1 |
| 38 | Фитинг | 3 |
| 39 | Тройник | 1 |
| 40 | Угловой дросселирующий клапан | 2 |
| 41 | Шланг гидравлики | 1 |
| 42 | Колпачок маслёнки диаметром 10 | 6 |
| 43 | Шланг гидравлики | 1 |
|  | Анкерный болт М16х120 | 10 компл. |

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05